ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

ПЛАН ИНТЕГРАЛНОГ УПРАВЉАЊА

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Владичин Хан, 2010 година

Садржај:

УВОД……………………………………………………………………………………….....4

1.     Методологија рада………………………………………………………………............4

1.1    Принципи……………………………………………………………………………......4

1.2    Циљеви……………………………………………………………………………..........5

1.3    Приступ……………………………………………………………………………….....5

1.4    Правни оквир……………………………………………………………………………5

1.5    Законодавство Европске Уније………………………………………………………...7

1.6    Национална стратегија управљања отпадом…………………………………….........7

2.  Територија и становништво……………………………………………………………9

2.1      Географски положај и локација………………………………………………............9

2.1.1   Надморска висина, клима пaдавине………………………………………………….9

2.1.2   Природни ресурси………………………………………………………………..........9

2.2      Становништво………………………………………………………………………..10

2.2.1    Развој радне снаге…………………………………………………………………...10

2.3       Економија и привреда………………………………………………………………11

3. Инфраструктура…………………………………………………………………………14

3.1     Водоснабдевање…………………………………………………………………........15

3.2     Канализација……………………………………………………………………….....16

3.3     Чврст комунални отпад………………………………………………………………17

3.3.1  Списак депонија на територији општине Влад.Хан……………………………......23

3.3.2   Депоније лоциране ван урбаног дела града…………………………………...........25

4. Институционални  оквир за управљање отпадом…………………………………..27

4.1    Одговорности за управљање отпадом………………………………………………..30

4.2    Количина,тип, састав отпада…………………………………………………….........31   4.3    Анализа  сакупљеног комуналног отпада………………………………………........33

4.4    Анализа састава сакупљеног комуналног отпада……………………………...........33

5.   Начин третирања отпада………………………………………………………….......35

5.1   Рециклирање отпада…………………………………………………………………...35

5.2   Компостирање отпада …………………………………………………………...…….36

5.3   Анаеробна дигестија……………………………………………………………...…....36

5.4   Инсинерација отпада……………………………………………………………...…...37

5.5   Отпад као алтернативно гориво………………………………………………...…….37

5.6   Пиролиза……………………………………………………………………………......37

5.7   Гасификација……………………………………………………………………….......37

5.8   Плазма…………………………………………………………………………………..38

5.9   Одлагање отпада на депонију…………………………………………………………38

5.9.1  Постојеће дивље депоније на територији општине………………………………...40

5.9.2  Загађивање земљишта депонијом смећа…………………………………….............42

5.9.3  Загађење подземних и површинских вода из депонија……………………...……..42

5.9.4  Загађење ваздуха са депонија…………………………………………………...…...42

5.9.5  Санација постојећих депонија…………………………………………………..…...43

5.10   Индустријски и опасни отпад…………………………………………………..……45

5.11   Трансфер станица………………………………………………………………..……46

6.    Развијање јавне свести…………………………………………………………….....47

7.  Учешће јавности………………………………………………………………………..48

Литература………………………………………………………………………………….49

8.    Дефиниција акционог плана управљања отпадом…………………………..……50

Циљ бр.1:  Спровођење законодавних мера

Циљ бр.2:  Спровођење институционалних и организационих мера

Циљ бр.3:  Остваривање развојног плана PWW Leskovac

Циљ бр.4:  Спровођење јавних радова на годишњем нивоу

Циљ бр.5:  Извођење радних акција у школама наредних десет година

Циљ бр.6:  Изградња трансфер станице у општини Владичин Хан

УВОД

Општина Владичин Хан спада у ред најнеразвијенијих у Србији. На  проблемима из области заштите и унапређења животне средине активно почиње да ради тек 2005 године, тако да можемо рећи да је ово један од првих значајних докумената од стратешког значаја за ову општину који се бави проблемима животне средине.

Овај план као један практичан документ свакако ће бити од помоћи у напорима да се побољша управљање отпадом као и да се сагледа постојећа пракса у овој области. Поред тога овај план идентификује проблеме и мањкавости у садашњем систему а исто тако идентификује и могућности за побољшање постојећег система. Он поставља приоритете у потребним акцијама у циљу решавања проблема и увођења побољшања. Овај план исто тако идентификује и потребне ресурсе за изградњу буџета и редослед спровођења активности у складу са финансијским могућностима.

Битан због одрживости плана  те су због тога и сви релевантни учесници: Локална самоуправа, Јавна предузећа, Привредни субјекти, удружења грађана, друштвена заједница, НВО итд укључени у процес.

- МЕТОДОЛИГИЈА

  - Принципи

Приликом израде овог документа примењивани су основни принципи који се и иначе примењују без обзира на то које тело врши израду плана:

-Партнерство у процесу израде и имплементације плана- Овај принцип је веома

битан  због одрживости плана те су због тога сви релевантни учесници: локална самоуправа, јавна предузећа, привредни субјекти, удружења грађана, друштвена заједница, НВО итд. Укључени у процес.

-Заједничка одговорност и учешће

-Транспарентност процеса- Све активности у овом процесу су биле предмет јавних дискусија, а резултати су били предочени јавности.

-Стварање плана је трајан процес- План мора непрекидно и неопходно стално мењати и прилагођавати.

-принцип одрживог развоја

-принцип близине и регионални приступ управљања отпадом

-принцип предострожности

-принцип загађивач плаћа

-принцип хијерархије у управљања отпадом

-принцип примене најпрактичнијих опција за животну средину

-принцип одговорности произвођача

1.2. Циљеви израде Интегралног плана управљања отпадом

-развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику отпада

-рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива из отпада

-депоновани отпад не сме да представља опасност за будуће генерације

- у динамици система управљања отпадом мора се узети у обзир прнцип максималног ефекта који проистиче из унете инвестиције

-осигурање сталних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и спровођење активности према принципима загађивач плаћа и / или корисник плаћа

-имплементација ефикасне административне и професионалне организације

-континуално повећање броја људи обухваћених редовним уклањањем комуналног отпада и кућног отпада који садржи опасне материје дефинисане и континуално побољшање стандарда за третман отпада

-усмеравање материјалног тока отпада заснованог на поновном искоришћавању материјала и енергије са циљем редуковања количина узимајући у обзир капацитете расположиве за искоришћење материјала из отпада, поштујући захтеве за  заштиту квалитета  пољопривредних области и резерви подземне воде, који представљају посебан национални интерес.

1.3. Приступ

-Корак по корак- Процес израде плана састојао се из низа корака и фаза које су међусобно повезане тако да  је излаз из једне фазе представљaо и користио се као улаз у следећу фазу процеса.

-Координација свих фаза, процеса и група-Све фазе су се међусобно координирале да не би дошло до  преклапања активности.

1.4 Правни оквир

Устав Републике Србије( Сл.Гл.РС. бр: 1/ 90) своју територијалну организацију своди на Аутономне покрајине, општине и градове и у члану 113. дефинише да општина преко својих органа у складу са законом доноси, између осталог и програме развоја.

Закон о територијалној организацији Републике Србије( сл.гл.РС.бр: 47/91, 79/92, 82/92, 47/94, 24/2001) одређује да територијалну организацију Републике Србије чине општине и градови, као територијалне јединице у којима се остварује локална самоуправа.

Законом о локалној самоуправи( сл.гл.РС.бр: 9/2002,33/2004 и 135/ 2004) дефинисана су права грађана  на локалну самоуправу, послови локалне самоуправе , органи јединица локалне самоуправе, као и њихови послови и делокруг рада, те се у члану 30.став 1. тачка 3. каже да Скупштина општине у складу са законом доноси програм развоја општине и појединих делатности.

Закон о заштити животне средине (сл.гл.РС. бр: 135/04) који дефинише доношење Акционих и санационих планова на нивоу општине који умногоме могу да промене услове и стање животне средине на нивоу локалне самоуправе. Одредбом члана 65. став 1. тачка 2 Закона о заштити животне средине  предвиђена је израда акционог плана за управљање отпадом, а чланом 68 став 1 и 2 одређује се израда програма и планова аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у складу са Националним програмом заштите животне средине.

Закон о управљању отпадом (сл.гл.РС.бр:36/09)  дефинише обавезу локалне самоуправе за израдом плана управљања отпадом  за  потребе општине за дужи временски период.

Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређења депонија отпадних материја (Сл.гл.РС. број: 54/92) који дефинише начин поступања са комуналним отпадом и критеријуме за одређивање локације и захтеве за уређење депонија отпадних материја у циљу безбедности објеката и заштите животне средине и здравља становништва. Депонија у овом смислу јесте санитарно-технички уређен простор на коме се одлаже чврст отпад који као отпадни материјал настаје на јавним површинама, у домаћинствима, у процесу производње,односно рада, у промету или у употреби, а који нема својства опасних материја и не може се прерађивати, односно рационално користити као индустријска сировина или енергетско гориво. Депонију отпада чини и сва пратећа опрема намењена транспорту и обради отпада,сакупљању, пречишћавању и коришћењу депонијског гаса и сакупљању и пречишћавању отпадних вода.

Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја

( сл.гл.РС.бр: 12/95).

Закон о процени утицаја на животну средину( Сл.гл.Рс. бр: 135/04, 36/ 09).

Одговорност за управљањем отпадом сноси Влада и Народна скупштина које доносе законодавни  оквир а Министарство животне средине и просторног планирања и јединице локалне самоуправе  су одговорне у спровођењу законске регулативе.

Основни закони и прописи који директно уређују управљање отпадом су:

-Закон о заштити животне средине( сл.гл.РС.бр: 135/04 и 36/09)

-Закон о управљању отпадом ( сл.гл.РС.бр: 36/09)

Појмови као:

-управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања;

- трансфер станица јесте место до којег се отпад допрема и привремено складишти ради раздвајања или претовара пре транспорта на третман или одлагање;

-сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања и/или мешања отпада ради транспорта;

-рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе;

-отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом;

-опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован;

-комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства;

-индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома.

1.5 Законодавство Европске Уније

Директива Савета 75/442/ЕЕЦ о отпаду ( оквирна директива)

Директива Савета 99/31/ ЕЦ о депонијама отпада

Директива Савета 2000/ 76/ЕЦ о сагоревању отпада

Директива 91/687/ЕЕЦ о опасном отпаду који замењује 78/319/ЕЕЦ о отровним и опасним отпадима

Директива Савета 94/62/ЕЦ о амбалажи и амбалажном отпаду

Директива Савета 91/ 157/ ЕЕЦ о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце

Директива Савета 75/439/ЕЕЦ о одлагању опасних уља

Директива Савета 2000/53/ ЕЦ о неупотребљивим возилима

Директива 96/59/ЕЦ одлагање ПЦБ и ПЦТ

Директива Савета 75/442/ЕЕС о отпаду ( оквира директива)

Директива  представља основни правни акт који регулише управљање отпадом у ЕУ и води јединствен приступ управљања отпадом у ЕУ. Њиме се дефинише:

-основна терминологија везана за отпад

-стратегију управљања отпадом

-утврђује јединствен систем класификације у земљама Европске Уније

-дефинише систем приоритета у третману отпада-хијерархију управљања отпадом

-захтева делегирање одговорности над надзором поступака уклањања отпадом

-намеће обавезу утврђивања планова уклањања отпадом

-захтева  увођење система  дозвола за све учеснике и постројења у процесу управљања отпадом( третман, складиштење, депоновање)

-уводи начело“ загађивач плаћа“.

У складу са захтевима Директиве , општина Владичин Хан је у обавези да  -изради план управљања отпадом

-води евиденцију о отпаду

- изврши класификацију и категоризацију отпада

-спроводи утврђену хијерархију у управљању отпадом

-припреми начело 2 „загађивач плаћа“, којим се уводи економско поступање са отпадима.

  - Национална стратегија управљања отпадом

План за интегрисано управљање отпадом у општини Владичин Хан  урађен је на бази Националне стратегије управљања отпадом са програмом придруживања Европској Унији, коју је Влада Републике Србије Усвојила на својој седници одржаној дана 04.07.2003 године под бројем : 353-4070/2003-001. Стратешки циљеви су представљени као дугорочна стратегија Републике Србије. Ова стратегија одређује:

-основну орјентацију управљања отпадом за наредни период, као резултат развоја економије и индустрије

-основну орјентацију управљања отпадом на бази стратешких планова Европске уније

-одређује хијерархију могућих управљања отпадом

-усмерава активности у хармонизацији законодавства која је услед тржишних захтева неизбежна у процесу приближавања законодавства ЕУ

-идентификује одговорност за отпад и значај и улогу власничког усмеравања капитала

-успоставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период

-одређује улогу и задатке појединим друштвеним факторима

Применом ове Стратегије постиже се:

-заштита  и унапређење квалитета животне средине у целини и стања њених чинилаца

-заштита изворишта питке воде

-заштита здравља људи

-имплементација принципа одрживог развоја и даља интеграција бриге о животној средини  у секторске политике

-побољшање образовања о заштити животне средине и развијање јавне свести

-примена економских принципа и развој економских приступа у све  планове и циљеве заштите животне средине.

Према Националној стратегији управљања отпадом, отпад се дели на  контролисани и неконтролисани. Контролисани отпад обухвата кућни отпад( отпад из домаћинства) , комерцијални и индустријски отпад укључујући и медицински отпад. Ове врсте отпада могу бити инертни, неопасни и опасни отпад.  Отпад из домаћинства, који није опасан, још се означава и као  комунални отпад, односно отпад који се сакупља са одређене територијалне јединице, тј. општине. Неконтролисани отпад обухвата пољопривредни отпад и отпад из рударства и каменолома.

У складу са политиком управљања Европске уније, посебно се издвајају следећи токови отпада.

-кућни, комерцијални, неопасан индустријски отпад

-отпад од амбалаже

-коришћени акумулатори и батерије

-неупотребљива возила

-старе гуме

-отпадна уља

-полихлоровани бифенили( ПЦБ отпад)

-опасан отпад

-електронска опрема

-муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода.

2.ТЕРИТОРИЈА И СТАНОВНИШТВО

  - Географски положај и локација

Владичин Хан је општина смештена у северозападном делу Врањске котлине, с обе стране тока реке Јужне Мораве, у непосредној близини Грделичке клисуре. Са својом просторно-утицајном сфером ова територија представља део целине и области територијалног језгра Балканског полуострва. Као једно у низу  мањих градских  насеља југоисточне Србије, Владичин Хан, по актуелном просторном плану Републике Србије припада заједно са Босилеградом, Сурдулицом, Врањем, Бујановцем, Прешевом и Трговиштем функционалном подручју регионалног система насеља Врање. Удаљеност града од међународне државне границе са Македонијом на југу је 67 км, а са Бугарском на исток 52 км.

Западно залеђе насеља чини планина Кукавица са својим органцима и највишим врхом Влајна (1441м). Град лежи на важним саобраћајницама- железничкој прузи и аутопуту

(коридор 10) који од Београда до Ниша (са севера) воде ка Скопљу( на југ) и магистралном путу који води ка  Српско-Бугарској граници и граничним прелазима „Стрезимировци “ и „ Рибарци“. Општина Владичин Хан обухвата површину од 366км². Саобраћајна удаљеност Владичиног Хана од Београда износи 333км. Од Приштине 112км, Новог Сада 409км, Ниша 91км и Скопља 112км.

2.1.1 .Надморска висисна , клима и падавине

Просечна надморска висина насеља Владичиног Хана износи 328м , највећи део заузима брдско-планинско подручје и налази се у зони умерено-континенталне климе. Средња годишња температура ваздуха у Владичином Хану износи 11,1˚С.

Годишњи распоред и сума падавина (715,1мм) погодују биолошкој  егзистенцији људи и организовању различитих грана аграрне производње.

2.1.2 Природни ресурси

Насеље је настало и развија се  у зони богатој водама- подземним и површинским.

Реке које пресецају урбану територију су Јужна Морава, Врла, Калиманка, Топило и Дулан.  Оне истовремено имају и велики хидролошки значај, нарочито Јужна Морава и Врала. Уз то у хидрографији околине Владичиног Хана посебан значај имају изградња Хидроенергетског система“ Власина“ и Јовачка Језера. Јовачка језера су урвинског порекла и има их : седам мањих језера од којих су три већа: Доње, Средње и Горње Јовачко језеро.

Земљиште као природна творевина представља важан ресурс чијом рационалном експлоатацијом могу да се остваре значајни економски ефекти. Педолошка разноликост окружења Владичиног Хана омогућава различите видове аграрног искоришћавања. Она је представљена алувијалним и делувијалним земљиштем у најнижим деловима, варијететима смонице у огајњачавању, и гајњаче у подзољавању и шумским и планинским земљиштем у највишим деловима терена.

Вегетација је представљена различитим биљним врстама- самониклим и културогеним. Посматрано хипсометријски, смењује се степа, храст сладун, цер и буква. Обрасла шумска површина захвата око 40% општинске територије. Шумска управа Владичин Хан ( у сасатаву Јавног предузећа „Србијашуме“) газдује са 11 696, 33ха шуме и шумског земљишта у државном власништву од чега је 73,42% на територији општине Владичин Хан. У структури шумских површина најзаступљеније су високе шуме где се квалитетом истиче буква планине Кукавица (Природни резерват мезијске букве-fagus moesiaca ), које се убраја међу најквалитетније растиње ове врсте у Србији.

  - Становништво

Територија  Општине Владичин Хан покрива 51 насељено место у којима према последњим подацима живи 23.265 становника, а карактеристично је то да се број становника у последњих петнаестак година стално смањивао( Републикчи завод за статистику Србије- Општине у Србији 2005 године- Становништво, стр. 111).

| година | 1991 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број становника | 24 620 | 24 038 | 23 877 | 23785 | 23 647 | 23 453 | 23 265 |

Табела број 1: Број становника по годинама пописа

Што се тиче старосне структуре становништва, ту је ситуација нешто повољнија када се изанализирају подаци о старосној структури може се доћи до закључка да је  становништво општине Владичин Хан релативно „ младо“ јер се највећи број становника налази у категорији која је способна за рад.

| Старосна група | 0-19 | 20-39 | 40-59 | 60 и више | непознато | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број становника | 5 285 | 6 141 | 6 354 | 5 428 | 56 | 23 264 |
| % | 22,7 | 26,4 | 27,3 | 23,3 | 0,3 | 100 |

Табела број 2: Старосна структура становништва

Из приложених података може се видети да  је број становника у општини Владичин Хан у сталном опадању. Стопа природног прираштаја износи-6,7‰, укупан број рођених у 2009-ој години износио је 198, а број умрлих 348.

2.2.1. Развој радне снаге

Према последњим подацима, у општини Владичин Хан запослено је укупно 5761 лице,а према табели број 3. дат је преглед запошљених лица ( Републички завод за статистику Србије –запослени 2004 године). Број запослених 2010 године је знатно мањи а самим тим повећан је број незапошљених лица.

Из следећих података сагледавају се број и квалификациона структура незапошљених лица:

| Степен стручности | I степен | II степен | III степен | IV степен | V степен | VI степен | VII степен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| број | 1960 | 242 | 985 | 1260 | 19 | 150 | 102 |

Табела број 4 : Број и квалификациона структура незапошљених лица(укупно 4699 лица на дан 31.12. 2009 године)

Ова квалификациона структура незапослених не даје велике перспективе за развој предузећа више технолошке структуре радне снаге. Она углавном даје могућности за развој прерађивачких капацитета и предузећа где се тражи неквалификована радна снага.

  - Економија и привреда

Општина Владичин Хан спада у ред најнеразвијенијих општина у Републици Србији и следећи показатељи осликавају економску развијеност општине Владичин Хан у односу на Републику Србију( Републички Завод за статистику Србије-општине у Србији 2005- Показатељи развијености општина- Народни доходак,стр.143 и 332)

|  | Друштвени производ по становнику | Народни доходак по становнику у динарима |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Просечни годишњи прираштај становништва 1992-2002 |
| Република Србија | 137 934 | 118 947 | -1,0 |
| Општина Владичин Хан | 45 480 | 40 468 | -4,9 |

Табела број 5: Народни доходак за 2003 и 2004 годину

Ако упоредимо број незапослених  2003 и 2004 године са претходном 2009-ом годином увидећемо драстично повећање броја незапослених којих је у 2009 –ој години било 4699, а од тога  са  I степеном-1960,  жене 1145

II степен     -242,  жене 139

III степен    -985,  жене  377

IV степен    -1240,жене 776

Vстепен      -19,    жене  1

VI1 Степен -148 , жене  2

VI2 Степен  -2,     жене   2

VII1 Степен -102, жене 44

VII2 Степен - 1,    жене  0

Број градског становништва износи 8316, мешовитог сеоског становништва је 15 336, а у иностранству живи 1024.

На територији општине Владичин Хан зараде су испод Републичког просека. Нето зарада износи 17 809, у привреди износи 11 066, а у ванпривреди 33 997 динара у

2009- ој години.

Међу градским спољним функцијама индустрија је најмлађа, али је  по оствареним ефектима ( геопросторним ) до краја  двадесетог века била најзначајнија, како по броју запослених радника тако и по обиму продукције и учешћу у формирању народног дохотка. Међутим стање у индустрији Владичиног Хана у последњих пет година се драстично изменило, већина индустријских предузећа више није у функцији, а велики број запошљених радника у овој години и неколико година пре је остало без посла.

Разлози за овакво стање су многобројни, почев од лоше економске политике на свим нивоима, затим неувођења иновација у производњи, превеликог броја запослених, немогућности окретању тржишту западне Европе, непостојања повољних кредита, спорој приватизацији, спорим институционалним реформама и великој задужености.

На територији општине Владичин Хан пословало је неколико великих индустријских предузећа. Она су запошљавала и до неколико хиљада људи, а данас готово да ниједно предузеће не ради, осим неколико са веома умањеним бројем радника.

1.   АД.ФОПА  Владичин Хан-Фабрика за производњу омотног папира и амбалаже,

приватизована је , већински власник је из Бугарске, али производња се одвија са

застојима, са веома умањеним капацитетима и само у појединим погонима.

2.   Дрвна индустрија „Слога“АД. Владичин Хан- фирма код које је покренут

стечајни поступак а некада је запошљавала преко 500 радника.

- Индустрија грађевинског материјала“ Балкан брик“ је основана још 1933

године, запошљавала и до 300 радника . Уговор о продаји зкључен је

06.04.2006 године са купцем „ D.Company“ из Бабушнице. Не ради од 03.2009

године.

- ДП.ПК. Делишес , Владичин Хан, предузеће основано још 1960 године, процес приватизације још није окончан, налази се у процесу реструктуирања од 04.01.2006 године. Поседује погоне за конзервирање  воћа и поврћа, хладњачу, кланицу, фабрику сокова у Лепеници, Млекару, а поседује и око 500 ха воћарских плантажа. Ради са јако умањеним капацитетима.

- АД „ Бетоњерка“ Владичин Хан, упошљава око 100 радника. Предузеће је приватизовано и бави се производњом бетонске галантерије( бетонске и армирано бетонске цеви за фекалну канализацију, бетонске цеви за дренажу), бетонских елемената за путоградњу (бетонски ивичњаци, бетонски ригол) и грађевинарство ( бетонски блок за зидање и вентилацију, сепарирани агрегат за бетон, бетон). Своје производе углавном пласира на домаће тржиште. Од 01.02.2005 године је у власништву ПЗП „АД Ниш“.

- Профитни центар „ Јумко“ Владичин Хан упошљава углавном женску радну снагу и бави се производњом превасходно женске конфекције, мада је погон оспособљен за израду друге одеће. Упошљава 95 радника и ради са веома умањеним капацитетима.

- ДОО „ Техноградња“ Владичин Хан  је приватна фирма и бави се грађевинарством(високоградњом), упошљава око 80 радника, а радове изводи како у земљи, тако и у иностранству.

- АД“ Ханпласт „ Владичин Хан је основан још 1973 године, приватизовано је предузеће и бави се производњом пластифицираног и импрегнираног платна, књиговезачког папира и  платна, конфекције, ПЕ фолије и антикор амбалажног папира. Своје производе пласира на домаће тржиште. Од 22.07. 2003 године  власник над овом фирмом је  Драгиша Живковић из Јагодине, представник конзорцијума физичких лица.

- АД.“Јужна Морава“ Владичин Хан  се бави производњом низа производа од обојених метала (алумунијумско-челична ужад, челичне ужади, алуминијумске ужади, све врсте ужади за пренос електричне енергије ниског и високог напона, челична спирална ужад за заштиту и уземљење далековода), производњом неметала и дрвене амбалаже. Процес приватизације у овом предузећу био је неуспешан.

- ДОО“ЕКО „ Владичин Хан запошљава око 50 радника и бави се производњом свих врста папирне амбалаже, а своје производе пласира како на домаће тако и на инострано тржиште.

- Водопривредно акционарско друштво „ Ерозија“ Владичин Хан бави се производњом камених производа, изградњом хидрограђевинских објеката, производњом парковских и зимзелених украсних садница. Од 31.10. 2005 године постала је власништво Драгутина Милосављевића из Владичиног Хана.

- Предузеће за производњу и обраду дувана Владичин Хан је почело са радом још давне 1936 године и бави се производњом сировог дувана у листу, откупом и ферментацијом дувана.

- АД.“ Владичин Хан“ из Владичиног Хана, је од 18.12.2006 године постало Власништво Предрага Ђорђевића из Владичиног Хана. Ово предузеће бави се сакупљањем и ферментацијом дувана.

У општини Владичин Хан, с обзиром на велики број предузећа који стагнирају са радом,  радно активно становништво се опредељује све више на  отварање трговинских и занатских радњи. Занатство карактерише одумирање старих традиционалних заната, долази до преорјентације старих занатлија на савремене послове занатског карактера и појаве савремених заната са прерастањем производног занатства у продукцију индустријског типа. У окружењу општине од старих заната до данашњих дана одржали су се црепуљарски, каменорезачки и ковачки занати.

Савремене производно технолошке промене условиле су трансформацију старих заната у савремене( опанчарски у обућарски, ковачки у браварски и др.)

Под утицајем модерног начина урбаног живота развили су се савремени занати: вулканизерски, аутомеханичарски, аутолимарски, електроинсталатерски.

| Делатности | број |
| --- | --- |
| Саобраћај и везе | 70 |
| Трговина | 101 |
| Угоститељство и туризам | 37 |
| Занатство и личне услуге | 297 |

Табела број 6:  Број радњи по областима делатности у Владичином Хану,

Март 2010 година.

- ИНФРАСТРУКТУРА

Генерално гледано стање путне мреже је незадовољавајуће. Највећи број локалних путева је неасфалтиран или је асфалт толико пропао да га на појединим местима више нема. Ово ствара велике потешкоће, нарочито пољопривредним произвођачима који живе у брдско-планинским селима тако да се дешава да своје пољопривредне производе не могу да  транспортују до тржишта. У зимском периоду поједини путеви су неопходни тако да су нека села буквално одсечена од градског језгра. Управо овакво стање доводи до изражене депопулације брдско-планинских села.

Дужина локалних путева на територији  општине Владичин Хан је 274км, од тога су са савременим коловозом 33,90км, туцаник 149,10 км и земљани 91км. Стање улица, мостова и јавне расвете је у граду задовољавајуће, док је у сеоским срединама незадовољавајуће. Нарочито је изражен проблем јавне расвете у сеоским срединама услед неодржавања.

У граду је регистровано 61 улица, а од овог броја непробијених је 11 улица. Дужина свих улица је 26 195м, а површина 141 490м². Коловоз је урађен на следећи начин: асфалтирано је 66 399м², а покоцкан 13 730м², а макадам 9 160м². Дужина осветљених улица је 19 720м.

Тротоари су у просеку 1м ширине, урађено је само 10 548м²  или око 20% , постоје али су неуређени на површини од 17 808м², а 45,89% улица нема  никакве тротоаре. Атмосферска канализација постоји у дужини од 7 520м или око 29% од укупне дужине улица.

Ивичњаци су урађени са обе  стране коловоза у дужини од 11 000м, што је око 42%. Површина улица које се чисте у односу на целокупну површину је 35 780м² или око 25%.

3.1. Водоснабдевање

Водоснабдевање општине Владичин Хан, као и 11 суседних сеоских насеља, и одржавање водоводне мреже врши ЈКП“ Водовод“. Водоснабдевање градског водовода врши се из Власинског језера, тако да је квалитет воде задовољавајући. Међутим треба напоменути да се вода која се користи за  снабдевање града користи за покретање Хидроцентрале „ Врла 4“, те у периоду ремонта хидроцентрале у трајању од два месеца град прелази на алтернативно снабдевање водом из бунара у Лепеници. Капацитети алтернативних бунара у Лепеници не задовољавају потребе града.

Остала насељена места , а има их 39 снабдевају се водом преко изграђених сеоских водовода, односно, каптираних извора.

Стање водоводне мреже је лоше јер је доста стара , отприлике 30-ак година, дотрајала је и већина водоводне мреже је изграђена од АЦЦ цеви које се више не производе, тако да је  и одржавање водоводне мреже отежано. Такође, велики проблем ЈКП“ Водовод“-а је велики број дужника и неплатиша, тако да се налази у веома тешкој финансијској ситуацији.

Укупан број становника који се снабдева водом је 17015.

Значајни потрошачи који се снабдевају водом из градског водовода су следећи производни и привредни комплекси ДП ПК Делишес, ДОО Нектар,Бачка Паланка, Балкан Брик, Јумко, АД Јединство.

Укупна годишња потрошња воде у току 2004 године износила је 712 186м³.  Максимална потрошња воде износи 1951м³ на дан.

Количине воде по структури потрошача су : становништво 587 337м³ годишње и остали потрошачи 124 849м³/ годишње.

Укупна количина воде која је употребљена последње две године је готово упола мања. То је резултат непословања великих предузећа која су била велики потрошачи воде.

На извору који користи градски водовод долази до привременог замућивања воде за пиће након обилних падавина.

У функцији су две црпне станице чији су капацитети:

-Q= 69,01 л/сек, Н= 80,0м

-Q=30,01 л/сек, Н = 125,6м

Црпке су увек под позитивним притиском, а ниво воде у црпном базену је увек знатно изнад пода машинске сале, такође постоји и резервна црпка, а рад црпних станица је потпуно аутоматизован.

У водоводу постоји три резервоара, чије су коморе капацитета 2X1000м³ и 1x400m³, међутим не постоји могућност добијања података о нивоу воде у њима.

На свим прикључцима постоји уграђени водомери, тако да се код свих потрошача мери потрошња воде.

Подаци о водоводној мрежи- дужина мреже по пречницима:

-О 500  Л=785,0м                 -О 400  Л=1400,0м

-О 300 Л=11.500,0м             -О 150-250, Л=3149,0м

-О 100-150 Л=2.375,0м        -О 65-100, Л=3.080,0м

-О 50-65,   Л=1400,0м          -О< 50,     Л=1220,0м

-укупна дужина водоводне мреже износи 45.004,0м

На свим прикључцима постоје уграђени водомери, тако да се код свих потрошача мери потрошња воде.

Виши делови града су због недовољних притисака, лоше снабдевени водом из водовода.

Током године у водоводној мрежи дође до најмање 60 кварова мада, како мрежа дотрајава, број кварова је све већи.

3.2 Канализација

Канализација постоји само у градској средини општине Владичин Хан. У сеоским срединама канализациона мрежа не постоји, осим у селу Стублу где је урађен један део канализационе мреже по пројектној документацији „Пројекат изградње канализационе мреже за село Стубал“. У неколико околних месних заједница самоиницијативно је становништво градило канализациону мрежу без икакве документације.

У самом граду извршена је реконструкција главног колектора уградњом канализационих цеви већих профила дуж главне улице ( 1000мм). Поред тога неопходно је набавити једно специјализовано возило или опрему која ће се користити за одржавање и сервисирање постојеће канализационе мреже.

Завод за заштиту здравља из Врања, пре свега Сектор Хигијене са заштитом животне средине ради неколико врста анализа које су од изузетног значаја јер врше хемијске анализе, микробиолошке анализе чији параметри указују на стање квалитета животне средине у општини Владичин Хан.

Предузеће које се бави проблемима чишћења града, уређењем зелених површина, али све своје обавезе решавају на себи својствен начин и својственим методама. У основи Јавно комунално предузеће „ Водовод“ налаже Заводу за Јавно здравље Врање физичко-хемијске анализе отпадних комуналних вода које се испуштају у реципијент, врше се и провере хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких анализа воде за пиће.  Фабрика за прераду воде у Полому поседује малу биохемијску лабораторију која им служи за основне анализе.

ЈКП Водовод у Владичином Хану ради редовне анализе у смислу контроле отпадних вода. Узима се узорак градске санитарне и технолошке воде из градске канализације на испустној цеви при испуштању у реципијент.

Пример: Температура воде при захвату је била 9ºС, а ваздуха 12˚С

Количина отпадних вода, тј. испуштених вода у реципијент је 3000м³ месечно. Вода која се  испушта  у реципијент се не пречишћава. Начин мерења протока  отпадних вода врши се хидрометријским крилом на главној испустној цеви у реципијент Јужну Мораву. Начин узорковања воде вршен је  сондом за узорковање на самом испусту у реципијент.

На основу урађених анализа констатовано је да  вода не задовољава одредбе Правилника  о опасним материјама ( сл.Лист СР. Србије 5/68) у физичко-хемијском погледу због боје, мириса, видљивих отпадних материја са 1,5 суспендованих материја за 245,8 , повећане потрошње КМnО4 за 7,33 и HPK( хемијска потрошња кисеоника) за 1,83 и BPК ( биолошка потрошња кисеоника) за 27,2 и садржај раствореног кисеоника за 1,11 повећан садржај амонијум јона за 6,03 , водоник сулфида за 0,287 и раствор ортофосфата за 1,75 по типологији то је II-б класа.

Оно што је битно, а то је да треба споменути да су ово анализе градских санитарних и технолошких вода само на једном испусту у реципијент. Оваквих испуста има више: 3 са леве стране и 4 са десне стране обале у реку Јужну Мораву и још 3 испуста у реку Врлу, притоку реке Мораве. Постоји пројекат о решавању проблема отпадних канализационих вода у овој општини само што није у фази реализације због финансијских потешкоћа, иначе предвиђена је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на  десној обали реке Јужне Мораве при чему би се вршило препумпавање воде из свих испустних колектора до постројења где би се вршило њено пречишћавање и поновно испуштање у реципијент Јужну Мораву.

Општина Владичин Хан је донела Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију, којим се утврђују правила испуштања отпадних вода или загађених вода у градску канализацију.

3.3 Чврст комунални отпад

Ова делатност је била у надлежности ЈКП“ Водовод“, сада је општина Владичин Хан уговором између PWW ( Porr Werner Weber ) и Општине Владичин Хан поверила послове сакупљања и одлагања комуналног отпада фирми PWW ( Porr Werner Weber ) из Лесковца.

Појединости из уговора Општине Владичин Хан са PWW ( Porr Werner Weber ):

-уговор је потписан на временски период од 25 година;

-Покретна и непокретна имовина из сектора чистоће  која служи у функцији прикупљања, превоза и одлагања комуналног чврстог отпада без накнаде је уступљена наредних 25 година PWW ( Porr Werner Weber );

-одлагање отпада врши се код Регионалног центра за селекцију комуналног чврстог отпда- Рециклажни центар-Лесковац (центар за селекцију, компостиште, санитарна депонија и трансфер центар).

-цена прикупљања чврстог комуналног отпада код PWW Leskovac (Регионални центар за селекцију, компостиште, санитарна депонија и трансфер центар), за становнике Владичиног Хана је 70,40 динара по члану домаћинства, као и паушални износ од 50 динара по домаћинству за услугу третмана дворишног-вртног смећа. Цене које су дате уговором биће повећаване у складу са порастом индекса цена на мало у држави Србији;

-цена одлагања комуналног чврстог отпада на Регионалну санитарну депонију, тј. Регионални центар за селекцију комуналног чврстог отпада Регионални центар Лесковац (центар за селекцију, компостиште, санитарна депонија и трансфер центар)  за општину Владичин Хан је  1950,50 динара по тони сакупљеног отпада са територије општине Владичин Хан.

-Porr Werner Weber се обавезује да ће вршити пласман секундарних сировина  и да ће добит од продаје селектованих секундарних и рециклираних материјала поделити са општином Владичин Хан- Наручиоц у односу 50 : 50%.

- Porr Werner Weber је у обавези да свој удео инвестиције у општини Владичин Хан обезбеди преко инвестиција у посуде за сакупљање комуналног чврстог отпада;

- Porr Werner Weber је у обавези да у уговору са наручиоцем, предложи технологију за санацију, рекултивацију и затварање постојећих депонија на територији општине, као и да уговори начин заједничког учешћа у трошковима за поједине акције, као и за изградњу трансфер станице на територији општине.

Сакупљање комуналног отпада са територије општине Владичин Хан  врши се за :

-индивидуална домаћинства  и код њих је извршено постављање судова запремине од 140л, и 1100л у  зависности од локације  и празни се једном у току седам календарских дана;

-правна лица( индустрија и друга правна лица)  и ту је извршено постављање судова запремине од 140л, 240л и 1100л и индустријских посуда, а коју набављају правна лица у складу са одлуком о одржавању чистоће у општини Владичин Хан. Пражњење судова  врши се једном у року од седам календарских дана или према потреби.

Судови за одлагање  чврстог комуналног отпада биће распоређени по инфраструктурним могућностима прилаза специјалних возила.

Табела број 7: Распоред контејнера и канти по улицама

| насеље | улица | контејнери | канте |
| --- | --- | --- | --- |
| Леменча | Ђуре Јакшића | 2 | 13 |
|  | Б. Радичевића | 0 | 32 |
|  | К. стаменковића | 0 | 20 |
|  | Г.Михајловића | 0 | 17 |
| Дистрибуција | А.Аксентијевића | 0 | 9 |
|  | И.Милутиновића | 0 | 25 |
|  | Панчићева | 0 | 12 |
|  | С.Погачаревића | 0 | 10 |
|  | Љ.Михајловића | 0 | 10 |
|  | Краља Петра I | 0 | 17 |
| Главне улице | Светосавска | 22 | 4 |
|  | Боре Станковића | 5 | 0 |
|  | Владике Пајсија | 5 | 0 |
|  | Ратка Павловића | 4 | 0 |
|  | Николе Тесле | 9 | 0 |
|  | ВојводеСинђелића | 0 | 0 |
|  | Моше Пијаде | 7 | 2 |
|  | Пијац | 9 |  |
| С.Морава |  | 31 |  |
| Репинце |  | 20 | 40 |
| Росуља | Београдска | 0 | 79 |
|  | Војводе Путника | 0 | 15 |
|  | СтепеСтепановића | 0 | 21 |
|  | Ратка Софијанића | 1 | 80 |
| Калиманце | Калиманска | 0 | 45 |
|  | Немањина | 2 | 11 |
|  | Косовска | 1 | 0 |
|  | Калиманце | 3 | 0 |
| Полом |  | 49 | 0 |
| Poљана |  |  |  |
|  | Вука Караџића | 2 | 57 |
|  | Карађорђева | 9 | 106 |
|  | 1.мај | 0 | 9 |
|  | Његошева | 5 | 38 |
|  | Јурија Гагарина | 5 | 0 |
|  | Бранка Ћопића | 0 | 0 |
|  | С.Ковачевића | 0 | 25 |
|  | Лепеница | 19 |  |
|  | Стубал | 34 |  |
| Кула | СветозараМарковића | 4 | 0 |
|  | 8.септембар | 0 | 17 |
|  | Ж.Ј.Шпанца | 1 | 36 |
|  | Димитрија Митића | 1 | 49 |
|  | Ђуре Салаја | 0 | 48 |
|  | Јужномор. бригада | 0 | 29 |
|  | Васе смајевића | 0 | 8 |
|  | Пчињска | 10 | 12 |
|  | Бојчинце | 8 | 0 |
| Трач | Ј.Ј.Змај | 0 | 106 |
|  | Југ Богданова | 0 | 14 |
|  | Цара Душана | 0 | 33 |
|  | Вељка Влаховића | 0 | 6 |
|  | Слободана Пенезића | 6 | 0 |
|  | Прекодолце | 54 | 4 |
|  | Житорађе Магистрани пут | 18 |  |
|  | Стари пут за Џепу, Џеп | 26 |  |
|  | Вука Караџића (од ватрогасног до В.Пајсија) | 2 | 0 |
|  | 7.јули | 0 | 11 |
|  | Предрага Митића | 0 | 12 |
|  | Пролетерска | 0 | 34 |
|  | Житорађе лево и десно од магист. пута | 39 | 30 |
| укупно | 413 | 1116 |

Количина сакупљеног отпада ( по извештају PWW Leskovac од дана 01.03.2010 године):

-просечно у току дана-12 378кг

-просечно у току недеље-74 268кг

-просечно у току месеца-321 828кг

-просечно у току године-3 861 936кг.

Количина сакупљеног отпада се разликује у зимском и летњем периоду. У летњем периоду је количина отпада већа за 40%.

Количина сакупљена из индустрије-  већи број предузећа  користи судове који су постављени на јавним површинама тако да у дневне количине сакупљеног отпада из домаћинства  и комунални отпад улази и количина отпада из одређених предузећа.

На територији општине Владичин Хан до сада је постављено 413 контејнера од 1.100 литара, и 1116 канте од 140 литара за сакупљање комуналног отпада.

Поред Месних заједница на територији општине Владичин Хан у којима се врши сакупљање и одвоз комуналног отпада, у наредном периоду планира се да се сакупљање и одвоз отпада врши и у месним заједницама Прибој, Мазараћ, део МЗ Врбово, Грамађе, Декутинце и део МЗ Мртвица.

Наплата услуга по домаћинствима износи 77,44 РСД по члану домаћинства плус 55,00 РСД  по домаћинству за дворишно вртно смеће-паушално( ако у једном дворишту живе више  домаћинства наплаћује се само један паушал за дворишно-вртно смеће).

Наплата услуга по предузећима врши се по метру квадратном и по категорији предузећа:

1. правна лица која се баве индустријском производњом…………………....4,61дин/м²

1а.преко 1000м² укупне површине за саобраћајнице, паркинг, тротоаре…..2,32 дин/м²

2. правна лица која се баве занатском производњом…………………….........6,92дин/м²

3. правна лица која се баве угоститељством, трговином и услугама…...........8,57дин/м²

3а преко 1000м² укупне површине за саобраћајнице,паркинзи,тротоари…..4,29 дин/м²

4. факултети, школе, установе, војска…………………………………………..6,25дин/м²

5. Јавна и јавна комунална предузећа, органи управе, држ.установе…. …....10,22дин/м²

6. Банке, агенције,осигуравајућа друштва, предузетници који се баве трговином, угоститељством и услугама………………….....................................................15,18дин/м²

За сада PWW сакупља мање количине кабастог отпада.

Што  се тиче селекције, раздвајања и сакупљања отпада на месту настајања ово предузеће још увек не врши, али у градском језгру су постављени контејнери за сакупљање ПET амбалаже предузећа ЕКО-ПЛАСТ из Владичиног Хана. На овакав начин врши се умањење количине отпада  а и врши се рециклажа ПET амбалаже што указује да је свест о очувању и заштити животне средине у општини Владичин Хан подигнут на виши ниво у односу на претходне године.

У Владичином Хану тренутно раде два возила и то:

1. МАН ТГА 26.350 запремине 22м³

2. ФАП 1380             запремине   8м³

На сакупљању отпада ангажује се 8 комуналних радника и два возача комуналних возила . Чишћење јавних површина не врше јер се уговор односи само на сакупљање,  одвожење и депоновање отпада.

Табела број 8:

Недељни распоред сакупљања комуналног отпада у Владичином Хану

| Понедељак | улица | контејнери | канте |
| --- | --- | --- | --- |
| Леменча | Ђуре Јакшића | 2 | 13 |
|  | Б. Радичевића | 0 | 32 |
|  | К. Стаменковића | 0 | 20 |
|  | Г. Михајловића | 0 | 17 |
| Дистрибуција | А. Аксентијевића | 0 | 9 |
|  | И.Милутиновића | 0 | 25 |
|  | Панчићева | 0 | 12 |
|  | С. Погачаревића | 0 | 10 |
|  | Љ. Михајловића | 0 | 10 |
|  | Краља Петра I | 0 | 17 |
| Главне улице | Светосавска | 22 | 4 |
|  | Боре Станковића | 5 | 0 |
|  | Владике Пајсија | 5 | 0 |
|  | Ратка Павловића | 4 | 0 |
|  | Николе Тесле | 9 | 0 |
|  | ВојводеСинђелића | 0 | 0 |
|  | Моше Пијаде | 7 | 2 |
|  | Пијац | 9 |  |
|  | Слобод.Пенезића |  |  |
|  | Сува Морава | 31 |  |
|  | Репинце | 20 | 40 |
| У К У П Н О | 120 | 211 |  |
| У т о р а к |  |  |  |
| Росуља | Београдска | 0 | 79 |
|  | Војводе Путника | 0 | 15 |
|  | СтепеСтепановића | 0 | 21 |
|  | Ратка Софијанића | 1 | 80 |
| Калиманце | Калиманска | 0 | 45 |
|  | Немањина | 2 | 11 |
|  | Косовска | 1 | 0 |
|  | Калиманце | 3 | 0 |
|  | Полом | 49 | 0 |
| У К У П Н О | 56 | 240 |
| С р е д а |  |  |  |
| Пољана | Вука Караџића | 2 | 57 |
|  | Карађорђева | 9 | 106 |
|  | 1.мај | 0 | 9 |
|  | Његошева | 5 | 38 |
|  | Јурија Гагарина | 5 | 0 |
|  | Бранка Ћопића | 0 | 0 |
|  | С. Ковачевића | 0 | 25 |
| Главне улице | Светосавска | 22 | 4 |
|  | Боре Станковића | 5 | 0 |
|  | Владике Пајсија | 5 | 0 |
|  | Ратка Павловића | 4 | 0 |
|  | Николе Тесле | 9 | 0 |
|  | ВојводеСинђелића | 0 | 0 |
|  | Моше Пијаде | 7 | 2 |
|  | Пијац | 9 |  |
|  | Лепеница | 19 |  |
|  | Стубал | 34 |  |
| У К У П Н О | 135 | 241 |
| Четвртак |  |  |  |
| Кула | СветозараМарковића | 4 | 0 |
|  | 8. септембар | 0 | 17 |
|  | Ж.Ј.Шпанца | 1 | 36 |
|  | Димитрија Митића | 1 | 49 |
|  | Ђуре Салаја | 0 | 48 |
|  | Јужномор. бригада | 0 | 29 |
|  | Васе Смајевића | 0 | 8 |
|  | Пчињска | 10 | 12 |
|  | Бојчинце | 8 | 0 |
| Трач | Ј.Ј.Змај | 0 | 106 |
|  | Југ Богданова | 0 | 14 |
|  | Цара Душана | 0 | 33 |
|  | Вељка Влаховића | 0 | 6 |
| Главне улице | Светосавска | 22 | 4 |
|  | Боре Станковића | 5 | 0 |
|  | Владике Пајсија | 5 | 0 |
|  | Ратка Павловића | 4 | 0 |
|  | Николе Тесле | 9 | 0 |
|  | ВојводеСинђелића | 0 | 0 |
|  | Моше Пијаде | 7 | 2 |
|  | Пијац | 9 |  |
|  | С.Пенезића | 6 |  |
| У К У П Н О |  |  |
| П Е Т А К |  |  |  |
|  | Прекодолце | 54 | 4 |
|  | Житорађе магистрални пут | 18 |  |
|  | Стари пут за Џепу и Џеп | 26 |  |
| У К У П Н О | 98 | 4 |
| С У Б О Т А |  |  |  |
|  | В.Караџића (од Ватрогасног дома до В.Пајсија) | 2 | 0 |
|  | 7 јули | 0 | 11 |
|  | Предграга Митића | 0 | 12 |
|  | Немањина | 0 | 11 |
|  | Пролетерска | 0 | 34 |
|  | Житорађе( лево и десно од маг.пута) | 39 | 0 |
| Главне улице | Светосавска | 22 | 4 |
|  | Боре Станковића | 5 | 0 |
|  | Владике Пајсија | 5 | 0 |
|  | Ратка Павловића | 4 | 0 |
|  | Николе Тесле | 9 | 0 |
|  | ВојводеСинђелића | 0 | 0 |
|  | Моше Пијаде | 7 | 2 |
|  | Пијац | 9 |  |
| У К У П Н О | 102 | 74 |

Од октобра месеца 2008 године, врши се сакупљање отпада са територије општине Владичин Хан по унапред наведеном редоследу и по приложеним табелама број:  7 и број 8 ³³ тако да је могуће контролисати бацање отпада мимо судова за одлагање.

Највећи проблем јесте отпад који је депонован годинама уназад и формирао је веома велики број дивљих депонија којих има готово на углу сваке улице, а нарочито на ободима насеља, у речним долинама, потоцима, на обалама реке Јужне Мораве, испод мостова и подвожњака.

За потребе израде плана управљања комуналним отпадом Комунална полиција општинске управе Владичин Хан  је изашла на терен и извршила преглед и попис стања дивљих депонија на терену. По сопственој процени је дала податке за сваку дивљу депонију о количини одложеног отпада која ће бити представљена у даљем тексту овог Плана.

У ужем центру града је постављено 30 мањих канти приватног произвођача „Дане пласт“ из Житорађа, а такође  њих 30 у Дому здравља Владичин Хан. Канте су мањих димензија  и постављене су на прометним местима , намењене су сакупљању ситног комуналног отпада којег бацају пролазници ( омоти од цигарета, хране, грицкалица, отпад од воћа и сл.)

3.3.1. Списак депонија на територији општине Владичин Хан( обухваћена територија урбаног дела града)

Центар града:

-Чудине њиве: шут 20м³, камен 10м³, отпадни грађевински материјал ( стаклена вуна) 5м³

-пут од сточне пијаце према ветеринарској станици поред Мораве са обе стране: шут, земља, бетонске греде од срушеног новог моста као и остали отпадни материјал помешан са земљом и шутом целом дужином ( велика количина)

-занатски центар испод локала на зеленој пијаци према реци Јужна Морава у дужини од око 100м, разни отпадни материјал, а нарочито пластичне кесе и пластичне флаше.

Кула:

-Пут према споменику на првој кривини са леве стране: шут и земља 15м³, остали отпадни материјал и гране 10м³

-пут за Бојчинце у улици Пчињској преко пута куће број 1, земља и шут 7м³, остали отпадни материјал и гране 5м³

-улица Ђуре Салаја на крају са леве стране према долини: шут 7м³, и остали отпадни материјал 6м³,

-Улица Јужноморавских Бригада на крају улице према долини са леве стране: шут 5м³ и остали отпадни материјал 5м³,

-испод пружног прелаза код ветеринарске станице поред потока разни отпадни материјал10м³,

-Орљак стара депонија

-испред првих ромских кућа према насељу Орљак: земља и други отпадни материјал 20м³.

Росуља:

-у улици Ратка Софијанића на првој кривини према потоку Топило са десне стране: шут, земља, камен, гране и остали отпадни материјал 15м³.

Пољана:

-Изнад старог Дома здравља код црпне станице: разни отпадни материјал 30м³

-Ул Вука Караџића после кућног броја 76 на крају  према долини: земља, шут и остали отпадни материјал око 60м³

-у улици Карађорђевој иза ромских кућа у потоку: разни отпадни материјал око 60м³

-улица Карађорђева-пут испод продавнице Сони-траде према долини: смеће и други отпадни материјал 10м³

Улица Карађорђева преко пута кућног броја 80 иза игралишта према долини: разни отпадни материјал 10м³

-Улица Карађорђева преко пута кућног броја 88 према долини: разни отпадни материјал око 25м³

-улица Његошева на 10м од почетка улице са десне стране: отпадни материјал 2м³

-улица Његошева 15м³ пре раскрснице са Карађорђевом са леве и десне стране: шут и земља 35м³

-На крају улице Јурија Гагарина-пут према селу Д.Јабуково са десне стране у дужини од око 100м и према долини 100м огромна количина шута, земље и осталог отпадног материјала

-код старог Дома здравља према долини шут око 30м³ , остали отпадни материјал око 10м³

-од Стругаре на реци Калиманки 100м низводно: разни отпадни материјал

-од Полицијске станице па све до Репинског гробља: шут, пластичне флаше, грађевински материјал, гране и др. отпад у потоку Дулан ( огромна количина , почев од гробља па низводно све до старог дома здравља у претходних четрдесет година то је била привремена депонија за становнике насеља Пољана).

Трач:

-Од насеља Трач према селу Кржинце са леве стране према аутопуту: шут, гране, пластика, и остали отпадни материјал, смеће око 50м³

-испод капеле 50м метара са леве стране на кривини: гране, сува трава и пластика 2м³

-пут од зграда у насељу Дуге њиве па према селу Прекодолце у дужини од око 500 метара са леве стране на кривини: гране, сува трава и пластика 2м³

-пут од зграда у насељу Дуге њиве па према селу Прекодолце у дужини од око 500метара са леве стране: гране, трина, стаклена амбалажа, тканина, шут, земља и други отпадни материјал ( велика количина).

Остало:

-улица Моше Пијаде преко пута прве капије Балкан Брика: шут 2м³

-у улици Димитрија Туцовића  у дужини од око 50 м : шут, земља, пластична амбалажа кесе и др., количински преко20м³

-улица Ивана Милутиновића на почетку са леве стране  посечено грање

-улица Милентија Поповића испод Дистрибуције шут, отпад, земља око 15м³

-улица Антонија Аксентијевића код окретнице: шут и земља око 5м³

-на перону железничке станице отпадни материјал

3.3.2 Депоније на територији општине Владичин Хан, ван граница урбаног дела града.

Списак депонија:

МЗ Репинце:

-депонија Репинска шума, на регионалном путу за Кукавицу, око 20м³  амбалажног отпада

МЗ Сува Морава

-Индустријска зона код језера званог Црна лагуна, испод бетоњерке, око 60м³

-Друго ФОПА-ино језеро, око 50м³

МЗ Лепеница

-на делу испод зграде за прихват избеглица, око 15м³

-испод пруге поред пута за сокару и млекару“ Делишес“, око 25м³

-изнад школе, ромско насеље на споредном путу према реци око 50м³ ,

-пут према гробљу, око 5м³

-испод Ветеринарске станице у Лепеници, око 5м³

-испод моста на реци Морави према Грамађу

-Видинска долина пут за Бачвиште око 30м³

-Видинска долина, циганска махала, око15м³

МЗ Стубал

-Регионални пут Владичин Хан-Врање испод цркве у Стублу, око 5м³

- Стубал, доњи прелаз преко пруге, Доња махала,од пруге према Морави и поред саме реке Мораве, око 100м³

-Стубал, насеље „ Река“, испод пруге поред Јовачке реке према Морави, око 80м³

МЗ Мазараћ

-Поред реке Мораве   а испод регионалног пута, око 20м³

МЗ Прибој

-Поред реке Мораве, око 60м³

МЗ Врбово

-иза моста преко реке Мораве, а испод надвожњака на ауто-путу, око 40м³

МЗ Грамађе

-поред моста на Јелашничкој реци, око 20м³

МЗ Декутинце

-код моста на ауто-путу и код шпирона на Декутинској реци, око 20м³

МЗ Полом

-место звано“ Ширине“, око 50м³

-уз поток према махали Ширине, око 20м³

МЗ Прекодолце

-од школе у Прекодолцу са леве и десне  стране реке, узводно према Житорађу, око 80м³

МЗ Житорађе

-махала „ Дурићевци“, око 10м³

-ромска махала поред реке, око 30м³

-пут Житорађе- Влшки До, око 40м³

-„ Мекино ливаче“, пут према Козници,око 30м³

МЗ Мртвица

-Махала „ Долача“, пут за Манастир, око 10м³

-између моста на реци Морави и пружног прелаза, око 10м³

-Млатачки поток, преко пута реке Мораве и железничке станице Џеп у атару МЗ Мртвица, око 40м³

МЗ Џеп

-код железничке станице Џеп, око 15м³

-састав реке, пут према Мањаку, око 10м³

-изнад школе Џеп, пут према Мањаку, око 15м³

-између школе и речног корита, око10м³

Владичин Хан

-Бувља пијаца, око 100м³

-зелена пијаца, око 50м³

-поред реке Мораве, према Ветеринарској станици, око 30м³

-путем према насељу „ Орљак“, око 50м³

-Орљак, иза ромског насеља, око 50м³

Поред ових мањих али итекако значајних депонија  постоји депонија коју је општина Владичин Хан користила за одлагање свог комуналног отпада преко ЈКП „Водовод“. Она се налази низводно од свих ових депонија, непосредно уз реку Јужну Мораву иза Шелинског моста, као и депонија испод „ ДОО Нектар“ Бачка Паланка,  поред реке Јужне Мораве где је вршено одлагање шута, бетонских конструкција и осталог материјала, који је ту ускладиштен а од моста који је порушен у НАТО бомбардовању  на реци Јужној Морави.

- Институционални оквир управљања отпадом

Циљ  Закона  о управљању отпадом  (СЛ.Гл.РС:бр: 36 /09)  године је да се обезбеде и осигурају услови за:

1) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;

2) превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањања опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину;

3) поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и коришћење отпада као енергента;

4) развој поступака и метода за одлагање отпада;

5) санацију неуређених одлагалишта отпада;

6) праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада;

7) развијање свести о управљању отпадом.

Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења:

1) загађења вода, ваздуха и земљишта;

2) опасности по биљни и животињски свет;

3) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;

4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;

5) нивоа буке и непријатних мириса.

Врсте отпада у смислу  Закона  о управљању отпадом   су:

1) комунални отпад (кућни отпад);

2) комерцијални отпад;

3) индустријски отпад.

Отпад , у зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, може бити:

1) инертни;

2) неопасни;

3) опасни.

Ради планирања управљања отпадом у Републици Србији доносе се следећи плански документи:

1) стратегија управљања отпадом ;

2) национални планови за појединачне токове отпада;

3) регионални план управљања отпадом;

4) локални план управљања отпадом;

5) план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола;

6) радни план постројења за управљање отпадом.

Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Локални план управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом.

Локални план управљања отпадом припрема Служба јединице локалне самоуправе надлежна за послове управљања отпадом у сарадњи са другим органима надлежним за послове привреде, финансија, заштите животне средине, урбанизма, као и са представницима привредних друштава, односно предузећа, удружења, стручних институција, невладиних и других организација, укључујући и организације потрошача.

Планови управљања отпадом доносе се за период од десет година, а поново се разматрају сваких пет година, и по потреби ревидирају и доносе за наредних десет година.

Планови садрже:

1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;

2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене планом;

3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица локалне самоуправе;

4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне самоуправе;

5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је обухваћена планом;

6) програм сакупљања отпада из домаћинства;

7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;

8) програм сакупљања комерцијалног отпада;

9) програм управљања индустријским отпадом;

10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;

11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;

12)програм развијања јавне свести о управљању отпадом

13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, укључујући податке о урбанистичко-техничким условима;

14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;

15) мере санације неуређених депонија;

16) надзор и праћење планираних активности и мера;

17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;

18) могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;

19) рокове за извршење планираних мера и активности;

20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање

Јединица локалне самоуправе:

1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;

2) уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;

3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом;

4) издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води евиденцију и податке доставља министарству;

5) на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом;

6) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим законом;

7) врши и друге послове утврђене законом.

Отпад се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или другог производа, као секундарна сировина (папир и картон, метал, стакло, пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака од сагоревања угља из термоенергетских постројења, гипс и сумпор од одсумпоравања димних гасова и др.), за енергетско искоришћење, односно коришћење вредности отпада његовом биоразградњом или спаљивањем отпада уз искоришћење енергије.

Лице које врши поновно искоришћење отпада обезбеђује да настали производи не проузрокују штетни утицај на животну средину од производа који су настали од примарних сировина.

Забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново користити.

Изузетно, отпад се може  одложити или спалити, ако је то економски оправдано и не угрожава здравље људи и животну средину, уз претходно прибављену дозволу министарства.

Министар ближе прописује услове и начин сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.

Министар ближе прописује подстицајне мере за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије.

Влада Републике Србије је одговорна за развој политике имплементације законодавства Европске Уније и свеукупне националне политике управљања отпадом. Надлежно Министарство за заштиту животне средине и просторног планирања је одговорно за издавање упутства за имплементацију стратегије управљања отпадом у локалној самоуправи  у имплементацији и спровођењу стратегије планова. Локалне власти су одговорне за организацију сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада, надгледање транспорта и одлагања  индустријског отпада, одлучивање о локацији за третман или одлагање комуналног отпада, питање локалних прописа о управљању отпадом, финансирање надгледање санације сметлишта и затварања постројења за отпад, као и за учешће о регионалним пројектима. Локална власт је одговорна за  омогућавање услуга сакупљања и одлагања комуналног чврстог отпада. Локална власт постаје законити власник отпада када је сакупљен или је спреман за сакупљање.

Одговорност за управљање отпадом се обично специфицира у подзаконским актима или прописима и може да проистекне из циљева политике која се односи на заштиту здравља и животне средине. Задовољство корисника  обезбеђеном услугом, похвала виших власти, финансијска транспарентност рада су важни критеријуми за успешно управљање комуналним чврстим  отпадом из перспективе локалне власти.

Поред управљања комуналним чврстим отпадом, општинске власти су такође одговорне за обезбеђење читавог низа инфраструктурних и социјалних услуга. Потребе и захтеви за управљањем комуналним чврстим отпадом морају бити одмерени и упућени у контексту потреба и приоритета у свим секторима и услугама.

Ефективно управљање комуналним чврстим отпадом зависи од сарадње са становништвом и локална власт треба да предузме мере за развијање јавне свести о важности управљања комуналним отпадом, заштите животне средине и промовише активну улогу корисника и локалних заједница у локалном управљању отпадом.

4.1.Одговорност за управљање отпадом

Општинска управа Владичин Хан  уређује и обезбеђује услове за  обављање и развој комуналних делатности на територији  општине Владичин Хан. Она је оснивач ЈКП

„ Водовод“ , преко својих органа и инспекцијских служби вршила је  контролу и надзор над спровођењем закона и прописа у области поступања са отпадом, док је сада контрола над спровођењем уговора са Porr Werner & Weberom  сведена на Општинску управу  која преко својих инспекцијских служби  може да реагује у случају не поштовања или неизвршавања обавеза из уговора о сакупљању, транспорту и одлагању отпада.

Општинска управа у складу са Законом о локалној самоуправи, у складу са Законом о заштити животне средине и у складу са Законом о управљању отпадом припрема нацрте прописа и других аката скупштине општине и председника општине, решава  у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из извесног делокруга општине, обавља послове  управног надзора над извршавањем прописа  и других аката Скупштине општине и обавља  стручне и друге послове које утврди скупштина општине и председник општине.

Послови из области заштите  и унапређења животне средине обављају се у оквиру Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан.

Постоје две Одлуке  Скупштине општине Владичин Хан које регулишу предметну материју: „ Одлука о Водоводу и канализацији“ бр: 06/8/3/2007-01 од 04.05.2007 године и „Одлука о комуналном уређењу општине Владичин Хан“,од 31.03.2009 ( број: 8/09 Сл.гл.Пчињског округа“) и уговора са „Porr Werner & Weber“-ом од 01.10.2008 године која је у складу са Законом о комуналним делатностима ( сл.гл.РС. бр: 16/97 и 42/98).

Слика број  1: PWW Leskovac

4.2. Количина, тип и састав отпада

На територији општине Владичин Хан одлаже се отпад:

-који се распада ( храна, отпад од кланица, из хладњача, опиљци од дрвета),

-који се не распадају- сагорив ( папир, дрво, тканина, гума)

-несагориви ( метал, стакло, керамика, бетон)

-пепео

-кабасти отпаци ( славине, шпорети, машине, бојлери, шут, отпадне воде, лакови, лепила, цигла, боје и друго)

-отпаци из пољопривредне производње (амбалаже од пестицида, ђубрива).

Главни извори отпада су:

-домаћинства

-комунално предузеће,

-индустрија

-институције ( школе, дом здравља и др. Јавна предузећа)

-отпад из пољопривредних газдинстава.

Слика број 2:  Предузеће PWW Leskovac и њихова заступљеност у Србији

По склапању уговора са PWW Лесковац октобра 2008 године врши се организовано  сакупљање комуналног отпада и то на територији урбаног дела града и у приградским месним заједницама које су у равничарском рејону. Планира се сакупљање комуналног отпада  и у осталим месним заједницама у којима саобраћајна инфраструктура то дозвољава.

Поред комуналног отпада сакупља се и неопасан отпад из појединих предузећа на територији општине Владичин Хан при чему предузећа имају склопљен уговор са PWW Лесковац : трговци, угоститељи, већа предузећа као Ханпласт, Еко, Дуванска индустрија, Нектар, Делишес, Бетоњерка и др).

ЕКО Владичин Хан има склопљен уговор о преузимању комуналног отпада и за ту врсту услуге плаћа PWW Лесковац месечну надокнаду у износу од 15000 динара а  отпад из процеса производње  који је класиран као чист папир некада је одвожен за ФОПА-у а данас  га преузима УМКА из Београда, и отпад има категорију неопасног отпада. Друга врста отпада настаје од пластифицирања папира и преузима га ВМ Пласт Милановац, и такође има категорију неопасног отпада.

Отпад са овог подручја сакупља се у контејнерима  и кантама.

4.3. Анализа сакупљеног отпада

Количина сакупљеног комуналног отпада сваке године расте. То се може видети из приложених представљених података. На месечном и годишњем нивоу.

| месец | Г о д и н а |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| јануар | 194,8 | 209,3 | 235,4 |
| фебруар | 197,4 | 209,2 | 236,5 |
| март | 192,6 | 207,6 | 239,7 |
| април | 195,2 | 211,3 | 237,4 |
| мај | 196,6 | 212,4 | 239,3 |
| јун | 199,0 | 213,6 | 242,5 |
| јул | 203,2 | 220,8 | 244,6 |
| август | 201,3 | 221,7 | 249,6 |
| септембар | 202,4 | 230,8 | 250,0 |
| октомбар | 206,5 | 228,4 | 253,4 |
| новембар | 205,6 | 230,6 | 254,6 |
| децембар | 209,1 | 234,9 | 255,0 |
| Укупно | 2403,7 | 2630,6 | 2938,0 |

Табела број 9: Количина извеженог отпада у тонама за 2004, 2005 и 2006 годину.

(Према извештају ЈКП“ Водовод“)

Према подацима PWW Leskovac од 02.03.2010 године количина сакупљеног отпада износи:

-просечно у току дана-       12 378кг

-просечно у току недеље-  74 268кг

-просечно у току месеца-  321 828кг

-просечно у току године -3861 936кг.

Из приложених података може се констатовати да је количина отпада драстично увећана у односу на 2007 годину и године пре тога. Разлика на годишњем нивоу је за 923 936 кг већа у односу на 2007 годину. 2007 године дневне количине отпада биле су 8500 кг а данас су већ 12 378кг. Количина отпада по становнику, то значи и на дневном, месечном  и  годишњем нивоу свакодневно расте.

4.4 Анализа састава сакупљеног комуналног отпада

Морфолошки састав отпада представља масени удео појединих врста отпада у карактеристичном узорку отпада.

Најчешће се одређује масени састав у односу на : хартију, метал, дрво, пластику, отпад од хране и текстил.

Утврђивање морфолошког састава отпада извршено је на тај начин што је обележено осам контејнера запремине 1,1м³, лоцираних у различитим деловима града и то:

1.Контејнер 1, у улици Немањиној-централна стамбена зона (породичне куће)

2.Контејнер 2, у улици Димитрија Митића-периферијска стамбена зона (породичне куће)

3.контејнер 3, у улици Светосавској-централна стамбена зона (стамбене зграде)

4.Контејнер 4. у улици Моше Пијаде-централна стамбена зона ( стамбене зграде и породичне куће)

5.контејнер 5. у улици Ђуре Јакшића-стара стамбена зона (породичне куће)

6.контејнер 6, у улици Николе Тесле-зона медицинске установе

7.контејнер 7, у улици Светосавској, Предузеће за прераду воћа и поврћа

8.Контејнер 8, у улици Светосавској-Хотел Турист-центар града

Маркирани контејнери су постављени дана 01.09.2007 године на предвиђеним локацијама и били су празни, а након два дана тј. 03.09.2007 године из сваког контејнера извршено је издвајање следећих компоненти и то:

-органске материје

-папир

-текстил

-метал

-пластика

-гума

-стакло

-грађевински отпад

-дрво

-отпад са јавних површина

-остали отпад.

На основу извршених  мерења добијени су следећи резултати.

| број | Врста(тип) отпада | количина | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Органске материје | 190 | 18 |
| 2 | папир | 150 | 13,9 |
| 3 | текстил | 91,5 | 8м5 |
| 4 | метал | 32 | 2,9 |
| 5 | пластика | 82 | 7,6 |
| 6 | гума | 23 | 2,1 |
| 7 | стакло | 41 | 3,8 |
| 8 | Грађевински отпад | 84 | 7,8 |
| 9 | дрво | 55 | 5,1 |
| 10 | Отпад са јавних површина | 157 | 14,6 |
| 11 | Остали отпад | 171 | 15,9 |
|  | УКУПНО | 1076,5 | 100 |

Табела број 10: Анализа састава сакупљеног комуналног отпада( у кг.)

5. Начини третирања отпада

  - Рециклирање отпада

Рециклажа отпада представља прераду отпадних материја у производном процесу за првобитну или другу намену укључујући и органску рециклажу, без искоришћавања енергије. Да би се вршила рециклажа отпада потребно је вршити раздвајање на месту настајања по врстама.

Практично је немогуће дати децидан одговор на питање да ли је рециклажа значајнија у домену индустријског отпада или у домену комуналног отпада, будући да се  и у једном и у другом случају, на тај начин остварују изузетно значајни технички, еколошки и економски ефекти. Свакако најзначајнији од њих су драстично смањење количина индустријског и комуналног отпада које се морају коначно одложити на санитарна одлагалишта, чиме се век коришћења  постојећих депонија практично удвостручује, бар када је реч о чврстом комуналном отпаду и значајно  успостављање процеса исцрпљивања природних сировинских ресурса.

Увођење рециклаже у насељима и градовима почиње одлуком локалних власти да се рециклабилно делови комуналног отпада не одлажу више на санитарна одлагалишта, него да се издвајају и да се користе као секундарне сировине. Уколико се сами грађани одлуче за сепарацију корисних фракција отпада на месту његовог настајања  потребна су нова возила за прикупљање и превоз отпада, са посебним одељењима за стару хартију, конзерве, стаклену амбалажу, пластику и друге  рециклабилне компоненте отпада. Даље сортирање и компактирање ових материјала обавља се  у централној станици за  рециклажу, одакле их преузимају купци, који их користе као секундарна сировина. Важни услови који утичу на одлуку о искоришћавању или уклањању отпадака су:

-повећани захтеви за еколошки безбедним уклањањем отпадака, што има за последицу веће трошкове уклањања

-примена принципа зарачунавања стварних трошкова уклањања отпада загађивачу

-развој нових производних технологија и поступака искоришћавања отпадака

-разрада метода прогнозирања, ради процене развоја тржишта сировина (развој потрошње понуде, ризик снабдевања, развој цена)

Разлози за потребу повећаног искоришћавања отпадака су вишеструки:

-сазнање о ограниченим природним ресурсима и потреби рационалног коришћења онога чиме се располаже

-строжи прописи о заштити животне средине отежавају уклањање отпадака, па је неопходно да се  рециклажом смањи обим отпадака који иде на депонију

-тешкоће при обезбеђењу локација за нове депоније указују на рециклажу као на једну од могућих смањивања потреба за новим депонијама.

На подручју општине Владичин Хан врши се рециклирање отпада, али је реч само о ПЕТ амбалажи  која се одваја на месту настајања. На територије општине Владичин Хан постављено је тренутно 40 жичаних контејнера запремине 1м³. Планира се постављање још 50 оваквих контејнера у догледно време. Постављање жичаних контејнера је извршило предузеће ЕКО-ПЛАСТ из Житорађа, они такође врше сакупљање и одвожење ПЕТ амбалаже на локацију у селу Житорађу.

Сакупљање ПЕТ амбалаже вршиће се од стране ЕКО-ПЛАСТ-а све док се не стекну услови да PWW Leskovac преузме сакупљање пластичне амбалаже са територије општине Владичин Хан.

  - Компостирање отпада

Компостирање се дефинише као брзо, али делимично, разлагање влажне, чврсте органске материје, првенствено отпадака од хране, помоћу аеробних микроорганизама и под контролисаним условима. Као производ добија се користан материјал, сличан хумусу, који нема непријатан мирис и који се може користити као средство за коондиционирање земљишта или као ђубриво. Данас је у свету велики број постројења за компостирање. Теоретски гледано, предности су следеће: крајњи производ има извесну тржишну вредност, која треба да резултира, у враћању извесног дела уложених средстава, простор који је потребан за локацију постројења је релативно мали и цене транспорта нису тако велике. Са друге стране, оваква постројења могу захтевати и велика капитална улагања, тржиште за добијени производ није увек осигурано, складиштење крајњег производа може бити проблем за себе.

Компостирање се показало као хигијенска обрада смећа. Ларве инсеката и патогени организми бивају разорени ако се отпад којим се компостира периодично меша, тако да сваки његов део, бар за извесно време, борави у зони више температуре.

Обзиром на директиву ЕУ о депонији и забрани одлагања биодеградибилног отпада на депоније, компостирање је добило на значају као алтернативна опција третмана биодеградабилног отпада

5.3.Анаеробна дигестија

Разлагање органског дела чврстих отпадака у гасове са метаном може се остварити путем анаеробног разлагања или анаеробне ферментације. Упркос значајним ограничењима, биолошке методе за прераду чврстих и опасних отпадака стално привлаче пажњу. Разне врсте микроорганизама могу да уклањају и претварају неке органске материје у безопасне, чак употребљиве нус производе, као што је  метан. Чврсти отпаци из неких градова и муљ из постројења за прераду отпадних вода, прерађују се у кадама у којима релативно брзо долази до анаеробног микробиолошког разлагања из којег настаје користан гас, метан. Анаеробна ферментација може се поредити са ситуацијом у мочварама и другим сличним воденим областима у којима настаје метан. Метан се сакупља и користи се за производњу енергије, у свим контролисаним техникама ферментације отпада коначни производ који се емитује у атмосферу је CO2. После ферментације органског отпада, издвојеног на извору, остатак ферментације се нормално третира аеробно до компоста. На тај начин је коначни резултат ферментације отпада у већини случајева сличан аеробном компостирању. Процес  разлагања конвертује органску фракцију у биогас, компост и воду. Производња биогаса је 130-150м³ по тони отпада у зависности од  састава органске материје. Биогас је еколошко гориво са топлотном моћи од 6-7кwh/м³. Може бити употребљен за производњу електричне енергије преко сета генератора или као гориво за возила.

5.4. Инсинерација отпада

Спаљивање отпадака се примењује у циљу смањивања њихове количине и искоришћавања добијене енергије. Прве пећи за спаљивање отпадака, које су истовремено користиле добијену енергију, појавиле су се у другој половини 19 века. Спаљивањем отпадака, расположива хемијска енергија, дефинисана топлотном моћи, преводи се у физичку енергију димних гасова. Постројења спаљивања чврстог комуналног отпада са искоришћавањем топлоте су по својим карактеристикама слична термо  електранама  и топланама. Инсинерација је  значајан и користан начин редукције отпада до 90%. Међутим , капитални и оперативни трошкови за модеран инсинератор, који ради у складу са  емисионим  ограничењима, су високи, генерално много виши од трошкова за одлагање отпада на санитарне депоније. Уколико се жели одрживи систем управљања отпадом, тада инсинерација са искоришћавањем енегије мора бити разматрана у контексту интегралног приступа управљања отпадом који значи редукцију, поновну употребу и рециклажу. Када је инсинерација са искоришћавањем енергије најпрактичнија опција за животну средину, неопходно је размотрити могућност комбинованог добијања топлоте и енергије у циљу повећања ефикасности процеса. Инсинерација процеса је једна од технички најразвијенијих опција управљања отпадом која је расположива данас.

5.5 Отпад као алтернативно гориво

Неки индустријски процеси и постројења за производњу енергије раде под условима који дозвољавају коришћење отпада високе калоричне моћи уместо конвенционалног горива. Најчешћи пример је производња цемента, где високе температуре и дуго време задржавања у пећ обезбеђује потпуно сагоревање отпада, високо базни услови у пећи уклањају киселе гасове и метале из струје гаса, , а пепео се задржава у клинкеру. У овом случају, корист по животну средину иде заједно са смањењем трошкова за гориво цементне индустрије. Типични отпад који се смањује у овим процесима укључује комунални отпад, гуме и утрошене раствараче.

Интегрална превенција и контрола загађења даје границе до којих се у процесу примарно гориво може заменити отпадом. Директива ЕУ  о спаљивању потпада такође прописује дозвољене границе емисије за постројења која користе алтернативна горива.

Уколико се жели одрживи систем управљања отпадом, неопходно је сагледати све опције третмана отпада. Нове технологије, уколико су поуздане и конкурентне у поређењу са осталим опцијама, такође могу заузети своје место у систему.

5.6 Пиролиза

Код овог третмана органски отпад се загрева у одсуству ваздуха у циљу добијања смеше гасовитих и течних горива, нус производ је чврст инертни остатак.

5.7. Гасификација

Овај третман отпада односи се на загревање отпада који садржи угљеник у присуству ваздуха или паре ради добијања горивих гасова. Технологија је заснована на познатом процесу производње гаса из угља и захтева индустријска постројења.

5.8. Плазма

Инсинерација комуналног отпада смањује запремину отпада за око 90%. Међутим, постоји и додатни отпад који настаје услед прећишћавања димних гасова који су контаминирани и захтевају третман. Ово укључује додатак креча, као и активног угља за апсорпцију диоксина, а све је  праћено и сакупљањем летећег пепела. Око 30% капиталних трошкова код конвенционалног постројења за инсинерацију се односи на систем за пречишћавање димних гасова. Остаци од третмана гаса се сматрају опасним отпадом. Развијени су алтернативни системи третман, као што је  плазма процес

( енергија ослобођења електричним пражњењем у интерној атмосфери). Овим процесом температура отпада достиже 3-10 000˚С, претварајући органски материјал у гас богат водоником и интерни аморфни остатак. Гас је погодан за добијање електричне енергије. Овакав систем је изузетно скуп и још увек је врло мало у примени. Анализом морфолошког састава отпада који се ствара на територији општине Владичин Хан утврђено је да у структури отпада значајно место заузима биодеградибилни отпад (баштенски отпад, остаци од хране, папир, картон), који је погодан за анаеробну или аеробну разградњу. Компостирање може бити један од начина за третман биодеградибилног отпада. На територији општине Владичин Хан није заустављено компостирање као и остали начини за третирање отпада.

5.9 Одлагање отпада на депонију

Одлагање отпада на санитарне депоније представља само један део у комплексном процесу управљања чврстим отпадом који обухвата третирање отпада од настанка до коначног  одлагања финалног остатка на депонију.

Санитарне депоније представљају одабрано место за одлагање отпада, као што су природна и вештачка улегнућа, јаркови, или посипање по раном земљишту, где се  одређеним технолошким поступцима отпад компактира до најмање практичне запремине и покрива слојем земље или другог инертног материјала на систематичан и санитаран начин. Пре него што се почне са оваквим радом, мора се одабрати, прегледати припремити терен који ће се користити. Потом се морају изградити путеви, извршити одговарајућа дренажа и одговарајућа опрема.

Један од најважнијих задатака функције одлагања, јесте планирање начина коришћења рекултивисаног земљишта. Многи спортски терени, паркови и отворена складишта  изграђени су на местима где се некад налазила депонија. Планирање треба вршити веома пажљиво, како не би дошло до градње изнад места где се одвија разлагање органских материја. Планирање мора да се изведе пре попуњавања, тако да места где ће се  подизати зграде буду попуњена само земљом.

Санитарне депоније су актуелне у свакој комбинацији, кад је у употреби и неки облик третмана чврстих отпадака, јер увек постоји један део отпадака који се мора одложити депоновањем. Неконтролисана сметлишта се морају напустити уз нужну санацију или санирати па искористити за даље одлагање путем депоновања, што је чест случај у пракси. Све то захтева познавање низа различитих појмова, поступака и активности, који треба да омогуће правилно планирање, пројектовање, извођење, експлоатисање и финансирање депонија и контролу њиховог утицаја на животну средину. Санитарна депонија је расположиво земљиште за одлагање чврстог отпада на којем се инжењерске методе одлагања користе на начин којим су опасности по животну средину смањене. Одлагање чврстог отпада се врши у танким слојевима, компактирањем до најмање практичне запремине, и применом и компактирањем покривеног материјала на крају сваког оперативног дана.

Слике број 3 и 4:  Санитарна депонија, Жељковац, Лесковац

Најважнији принципи санитарне депоније укључују

- примену дневног покривача

- заштиту површинских и подземних вода од процедних вода(филтрата) из депоније

- контролу депонијског гаса

- забрану отвореног (неконтролисаног) паљења отпада.

Изградња санитарних депонија чврстих отпадних материја подразумева активности у више фаза код којих је неопходно поштовати одређени редослед. Углавном се процес одвија у четири фазе:

-одређивање ( избор) локације ( теренско-истраживачки поступак)

-утврђивање локације ( кроз просторно-урбанистичку документацију) и израда услова за њено привођење намени

-израда документације за извођење ( техничка документација)

-изградња депоније.

Свака  од ових фаза подлеже специфичним законским и стручним условима, као и специфичној процедури обезбеђења података, изналажења оптималних решења и ревизије сваке фазе посебно.

PWW Leskovac, је предузеће које заступа Интегрални концепт управљања отпадом и увођење система примарног разврставања комуналног отпада (на извору-месту настанка код корисника) и то на суви и мокри ( по систему два суда):

-суви обухвата папир и картон (амбалажни и остали), композитне материјале (амбалажни картон са воском и картон са алуминијумом), стакло (амбалажно и остало) метал ( нарочито амбалажни-алуминијумске лименке), пластику ( амбалажну и осталу), текстил, кожу, гуму итд.

-мокри обухвата компостабилни односно биоразградиви отпад (баштенски отпад, остаци од хране, и остали биоразградиви отпад) и неупотребљив отпад.

Увођењем система секундарног разврставања комуналног отпада, изградњом постројења за секундарно разврставање отпада на регионалним санитарним депонијама и укључивање у систем збрињавања амбалажног отпада у сарадњи са СЕКОПАК-ом, а на основу новог закона о амбалажи и амбалажном отпаду јер интегрални концепт управљања отпадом није могућ без квалитетног збрињавања амбалажног отпада.

5.9.1 Постојеће депоније

Депонија на којој је одлаган отпад  протеклих деценија је затворена налогом републичке инспекције. Код ње није вршен поступак  санације ни рекултивације, тако да се налази готово у првобитном облику , само што је тренутно обрасла травом и често је плављена од стране реке Јужне Мораве.

Општина Владичин Хан је конкурисала код Фонда за заштиту животне средине за средства за израду техничке документације за  санацију и рекултивацију депоније али,

због недостатка новчаних средстава   техничка документација није ни одрађена.

Након затварања депоније на обали реке Јужне Мораве ЈКП „ Водовод“ је одлагало комунални отпад на санитарну депонију“ Метерис“ у Врању уз одређену новчану надокнаду.

Слике  број  5 и 6: депонија у Прекодолцу, на обали реке Врле

Стара депонија која се више не користи  називана је често и Летовишка река. На овој депонији почето је са депоновањем још од 1988 године. Димензије депоније су следеће : дужина 200м, ширина 80м, 16 000м² , 19 200м³. Удаљеност од депоније је 4км од  градског језгра.

Поред ове велике депоније ту су и мање али незаобилазне дивље депоније у приградском насељу „ Кула“ и у селу Прекодолцу.

На Кули на кп.бр. 305,306,307 КО Калиманце СО Владичин Хан које су спојене једна до друге, укупне површине 8.233м² налази се депонован комунални отпад. Непосредно поред сметлишта налази се ромско насеље са око двадесетак кућа, а поред наведених катастарских парцела протиче и река Јужна Мораве. Како је у непосредној близини центра града и насеље Кула, приликом самозапаљивања ово сметлиште  може да изазове уништавање целог насеља и околине. Општинској управи Владичин Хан обраћали су се мештани у нади да ће се очистити ово сметлиште и вратити првобитан изглед локацији. Иначе ова локација се простире са обе стране регионалног пута Р 214 који од Ниша на северу води ка граници са Македонијом на југ тако да наведено сметлиште у великој мери отежава и одвијање нормалног саобраћаја.

Још једна велика депонија комуналног отпада налази се у приградском насељу Прекодолцу поред самог  магистралног пута М 113 и на обалама реке Врле, лоцирана је на удаљености од 1км од Владичиног Хана у близини је ромског насеља. Насеље броји 2153 домаћинства и отуда јако велика количина  комуналног отпада на овом простору. На овој депонији одлагана је већа количина пластичних флаша,  метала, пластике, тканина, као и већа количина грађевинског материјала и кућног смећа.

Слика број 7:   депонија на обали реке Јужне Мораве, градска пијаца

Одвоз комуналних отпадака на дивље депоније је један од најчешће примењиваних метода њихове елиминације из града. Истоваривање смећа на депоније без сагледавања одговарајућих потреба при њиховом пројектовању, изградњи, изградњи и експлоатацији може изазвати негативне последице по животну средину и здравље људи. Депоније и депоније су раније припадали тзв.“ Земљишним методама“ решавања проблема отпадака, Сматрано је да у земљишту, благодарећи њеној способности за самопречишћавање у чему учествује велики број земљишних микроорганизама и других организама, се врши константно разлагање отпада, али у земљишту се одлажу органски отпаци. У последње време се увелико изменио састав комуналног отпада и у њима константно расте садржај стакла, метала, пластике који се дуго времена не разлажу. Осим тог и отпаци који доспевају и у земљиште и на земљиште су у великим количинама. Однос земљишта и отпада на савременим депонијама и полигонима је такав да  на слој отпадака дебљине 1,5м -2м долази до слој земље од 25цм. Тако се не може говорити о елиминацији и штетности отпадака већ једноставном складиштењу на земљишту, при чему дебљина слоја отпадака   понекад може достићи и до 25м. Тако на депонији тече дуг процес саморазлагања отпадака у аеробним( уз довољно кисеоника) или анаеробним условима ( уз смањену концентрацију кисеоника). У горњем слоју дебљине до 3м, разлагање се завршава за 15-20 година после затварања депоније, а дубљи слојеви још спорије кроз 50-100 година. Потпуно распадање свих компоненти отпада према тврдњама специјалиста треба очекивати у далекој будућности. Зато је потребно поклонити велику пажњу истраживању  карактера и степена  потенцијалног и реалног утицаја депонија на животну средину. То омогућује разрађивање и примену мера.

5.9.2. Загађивање земљишта депонијом смећа

Депонијско тло се  на површини карактерише истим санитарним својствима као и отпади, тј. ниским титром црвених бактерија, перфигенса, протеуса, садржи јаја хелминта и предимагинарних стадијума мува. Степен обештећења отпадака на депонији је у директној вези са условима скаладиштења и карактера процеса ферментације ( аеробни или анаеробни). Посебно о степену опасности депонијског грунта може се судити по својству филтрата који се издваја из њега. Нагомилавање смећа на депонијама доводи до загађивања земљишта око депоније и оно се налази у категорији веома загађених територија јер се у њему налази црвених бактерија мање од 10 ˉ³, перфрингенса -<10ˉ 4, јаја хелминта >100, ларви мува>100. Изучавање приступних путева депонија указује да је  распрострањење бактеријског загађења различита на разним  од депоније . И на растојањима до 1км од депоније утврђен је висок степен микробиолошког загађења. Укупан број микроорганизама је констатован до 80 милиона у 16 узорака.

5.9.3 Загађивање подземних и површинских вода из депонија

Један од најважнијих путева распрострањења загађења са локације складиштења отпадака су површинске и подземне воде, које отичу са депоније у време јаких киша, или филтрат( течна фаза) који се издваја из отпадака при продирања атмосферске воде кроз слој отпадака. Састав органских и неорганских  загађења вода која произилазе кроз слој депонованих отпадака, зависи од њиховог састава, начина експлоатације, места складиштења и карактера процеса разлагања слоја, као и укупних климатских услова, интензивности падавина, температуром осунчавања итд.

Главни извор загађења филтрата је разлагање отпадака хране и оксидација метала, као и процес распадања сложених органских материја. Према неким истраживањима процедне воде депоније садрже следеће карактеристике загађења у мг/дм³ : ХПК-1500-51 000. БПК 1500-4800, сулфати 650-2900, хлориди 650-2900, гвожђе 200-1700. Није искључено да у процедним водама депонија има пуно црвених патогених микроорганизама(трбушни тифус, партифус, дизентерија), затим турбекулозе, тетануса, гасне гангрене, црни пришт.

Средња количина загађености процедних вода приближна просечном микробиолошком загађењу градске канализације, а по коли индексу их превазилази са 2-3 пута. Већина  неорганских загађења се не задржава у земљишту за време проласка процедних депонијских вода кроз њега, већ пролазе у подземне воде и могу погоршати стање квалитета  изданске воде. За заштиту подземних вода од штетног деловања депоније потребно је извести делимичну или потпуну хидроизолацију места депоновања отпадака. Најбоље да депонија буде установљена  на месту где не постоји непропустљиви слој

5.9.4 Загађивање ваздуха са депонија

Као резултат разлагања у маси депонованих отпадака  издвајају се лебдеће честице, код неких преовлађује СО2, код неких метан СН4, или Н2 водоник. У узорцима гасова узетих са депоније градског смећа утврђено је присуство амонијака( NH3), неодређени угљоводоници, сумпорводоник Н2S, и угљенмоноксид( СО).

5.9.5. Санација постојећих депонија

Постоји неколико могућих решења сређивања и санације дивљих депонија:

-премештање укупног отпада и пратећег загађења на нову санитарну депонију у Лесковцу. Ово решење је најскупље али и најбоље.

-Ремедијација сметлишта- нека сметлишта су већ преоптерећена отпадом или представљају превисоки ризик по здравље и околину, што захтева хитно затварање, али због различитих околности је немогуће  извршити трансфер отпада на санитарну локацију. То је случај са депонијом у Летовишкој реци, на којој је ЈКП „ Водовод „ од 1988 године одлагао комунални отпад. Овакав тип сметлишта морају бити затворена и рекултивисана након идентификације алтернативног решења за одлагање отпада.

Затварање сметлишта и рекултивација старијих делова која се више не користе, укључујући наставак одлагања уз истовремену рекултивацију на остатку сметлишта

Комбиновањем предходна три решења.

Свака општина је дужна да преко ЈКП пронађе потребна финансијска средства и компетентну институцију која ће јој помоћи у успостављању :

1.Програма за санацију постојећег сметлишта

2.Програма за рекултивацију, с обзиром да не постоји могућност за даље искоришћавање.

Без детаљне процене и истраживања сметлишта уз сакупљања специфичних информација о његовом стању и утицају на животну средину, немогуће је одредити и услове санације одређене локације. Процес одређивања потребних захвата при санацији сметлишта укључује, имеђу осталог детаљно истраживање сметлишта укључујући геотехничка и хидрогеолошка истраживања, анализу узорака производности процедних вода и гасова, мониторинг гасова животне средине, као и неопходне услове од стране надлежних органа и организација, пре свега из области водопривреде и заштите површинских и подземних вода.

Пројектом санације и затварања сметлишта се дефинишу техничке мере, капацитети и могуће време даље експлоатације сметлишта. Овим пројектом се одређују уређење терена самог сметлишта и то кроз: постављање ограде ради контроле улаза отпадака, изградња приступног пута, контролу улаза и евиденцију одлагања отпадака, дефинишу се нивелациони радови потребни за уређење терена и постизање стабилности одложеног отпада, равнање и сабијање отпада, прикупљање,прикупљање отпадних вода и њихов третман, постављање биотрнова за евакуацију депонијског гаса иза тела сметлишта.

Рекултивација је комплексна мера заштите животне средине која се предузима како би се спречила ерозија површине, неконтролисано разношење отпада, поремећаји у декомпозицији отпада и издвајања гасова , као и неравномерно слегање терена. Рекултивација је усмерена у правцу достизања оптималне биолошке продукције, како би се што боље остварила функција заштите и предео функционално и визуелно уклопио у окружење. У погледу уређења простора и намене површина, рекултивисана  површина техногено формираног терена категорише се као зелена површина.

Поступак рекултивације подељен је на техничку и биолошку фазу. У фази техничке рекултивације се на претходно формирани терен наноси слој одговарајућег супстрата, са циљем да се обезбеде предуслови за развој вегетације. У биолошкој фази се заснива вегетациони покривач, уз примену одговарајућих мера које треба да олакшају и убрзају покретање педолошког процеса.

Техничка рекултивација могла би да започне одмах након завршетка радова који се односе на планирање, нивелисање и финално покривање земље инертним материјалом. За ову фазу је препоручљиво да се период рекултивације заврши током јесени. У неким деловима сметлишта техничка рекултивација се може извршити само након финализације санације одлагања. У вези избора најбољег типа земљишта за техничку рекултивацију најприроднији је локални тип земљишних супстрата који може да обезбеди педолошки континуитет између рекултивисане површине и њене околине.

Од различитих опција биолошке рекултивције, могла би се изабрати опција стварања  траве-вегетационог покривача велике дебљине.

Спремност општине да приступи санацији, затварању и рекултивацији постојећих сметлишта је предфаза и обавеза у решавању проблема изградње нових савремених, санитарних депонија јер ће се овим поступком постићи:

-заштита основних чиниоца животне средине

-показаће да се отворена сметлишта могу уредити тако да врше нема паљења, развејавања дима, ширења непријатних мириса, разношења отпада ветром и од стране животниња и да се може живети у његовој близини

-затворена сметлишта ће већ својим визуелним ефектом допринети враћању поверња становништва и омогућити њихово информисање о томе шта их то у будућности чека, односно шта су то санитарне депоније

-обезбедиће се услови да становници прихвате чињеницу да им изградњњом нових санитарних депонија неће бити угрожена животна средина, јер ће уочити огромну разлику између неконтролисаних и затворених сметлишта. Одлагањем отпада на санитарним депонијама уз спровођење технолошких поступака одлагања се штити животна средина у свим својим сегментима. Ваздух, вода, тло и здравље људи

-повратиће се поверење становништва у општинске власти, јер ће видети да су општинске власти спремне и да могу квалитетно да ураде савремено управљање отпадом у општини.

Пре извођења радова санације и рекултивације треба испоштовати законску процедуру:

1.урадити снимак постојећег стања

-геодетско снимање са вертикални и хоризонталним приказом

-обележавање граница сметлишта са уцртавањем околних објеката у инфраструктуре

- израда геомеханичког елабората у складу са геолошким истраживањима

-прикупљање података о старости сметлишта, количини и типу одложеног отпада

2.прибавити потребне услове и мишљења од стране надлежних органа и организација

3.обезбедити податке   о квалитативном и квантитативном саставу отпада

4 израда пројектне докумнетације која би требало да садржи:

-технолошки пројекат санације постојећег стања

-израда грађевинског пројекта уређења терена, израда ограде

-израда пројекта сакупљања отпадних вода

-израда пројекта дегазације

-израда пројекта затварања са рекултивацијом и довођења простора новој намени

-прибављање сагласности за пројекат од стране Министарства животне средине и просторног планирања.( Министарство  заштите животне средине и просторног планирања једино је надлежно за давање сагласности на пројекат санације сметлишта. У поступку санације општина је у обавези да  пре ступања санацији прибави сагласност на пројекат).

С обзиром да је општина Владичин Хан још 2008 године склопила уговор са Porr Werner Weber, Leskovac, центар за селекцију, компостиште, санитарна депонија и трансфер центар  и уговором је предвиђено да се поверавају послови санације и рекултивације затворене депоније  и чишћење осталих дивљих депонија  овој фирми. Ова врста послова  је дефинисана посебним анексом уговора.

5.10 Индустријски и опасни отпад

Индустријски отпад је отпад који настаје у процесу производње. Према карактеристикама индустријски отпад може се поделити у две основне групе и то.

- опасан

- неопасан индустријски отпад.

Под опасним отпадом се подразумева отпад који има најмање једну од опасних карактеристика(запаљив је, експлозиван је, отрован, оксидише, кородира,  органски пероксид у додиру са ваздухом ослобађа  запаљиве гасове  или токсичне материје  са сталним деловањем), укључујући и амбалажу у којој је био упакован. Опасан отпад се одлаже на законски прописан начин и  не сме бити одложен на депонију комуналног отпада.

Свако предузеће које при обављању своје делатности  има отпад јесте генератор отпада. Свако предузеће које има опасан отпад има и законску обавезу да сакупља отпад у посебну за то прописану амбалажу и да је одлаже на посебно обележена места тј. складишта .Класификован  и  на прописан начин обележен  опасан отпад одлаже се из привремених складишта  на посебно уређен простор-складишта. Сваки генератор отпада је дужан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада.

Генератор отпада је у обавези ако поседује неопасан отпад   да га одлаже у контејнерима, које комунално предузеће редовно празни, на основу уговора склопљеним између комуналног предузећа и генератора отпада.

На територији општине Владичин Хан тренутно не раде два најзначајнија предузећа  АД.Слога( дрвна индустрија) и АД ФОПА ВладичинХан (папир и картон).

Отпад настаје и од СУР, СТР, СЗР-предузетничких делатности.

Медицински отпад који настаје обављањем делатности у „ Дом здравља“ Владичин Хан( шприцеви, газе и остало) одлаже у посебним кесама.

На кп.бр: 1386/2 КО Лепеница СО Владичин Хан налази се депонија  на којој се одлаже отпад, ту је и депонија шљаке а на овој парцели не одлаже отпад само ФОПА која је власник овог земљишта, већ одлажу и други субјекти  као мештани МЗ Сува Морав, МЗ Лепеница, МЗ Репинце, као и привредни субјекти који који су лоцирани у Сувој Морави. : ДИ „ Слога“, „ Јужна Морава“, „ Бетоњерка“, некад је и „ Ханпласт“ ту довозио свој отпад.

Годишње се просечно од стране ФОПА-е одлагало и око 300т  неопасног чврстог отпада који настаје при рециклажи  отпадног папира и картона.

ЕКО ,Владичин Хан има склопљен уговор о преузимању комуналног отпада и за ту врсту услуге плаћа PWW Лесковац месечну надокнаду у износу од

15 000 динара а  отпад из процеса производње  који је класиран као чист папир некада је одвожен за ФОПА-у а данас  га преузима УМКА из Београда, и отпад има категорију неопасног отпада. Друга врста отпада настаје од пластифицирања папира и преузима га ВМ Пласт Милановац, и такође има категорију неопасног отпада.

У процесу производње сокова ДОО Нектар из Бачке Паланке,  погон у Владичином Хану, долази до стварања значајне количине органског отпада  насталог у процесу прераде воћа( цеђење). Отпад од цеђења воћних сокова припада категорији отпада агро-прехрамбене индустрије, и налази се на листи отпада, који није опасан и који има употребну вредност за производњу компоста. Органски отпад из Нектаровог погона у Владичином Хану обухвата различите врсте, количине и категорије отпада које се јављају по пријему  воћа односно у процесу њихове обраде, као што су лишће, натрули плодови, љуска  коштице и органска  маса  која настаје у технолошком процесу прераде

( цеђења воћа). Целокупан органски отпад, под условом да је концентрација суве материје у њему најмање 20% , представља основни супстрат који се усмереним компостирањем може превести у биокомпост( висококвалитетно органско ђубриво). Према подацима добијеним из „ Нектар“-а, у сезони прераде воћа, која траје током пролећа, лета и јесени( јун, јул, септембар, октобар и новембар), тј. око 150 дана годишње, ствара се око 6 100 тона ( 13 555м³) органског отпада. Отпадни материјал може се поделити у две групе:

1. меки отпаци: лигноцелулоза, скроб,шећери, пектини и сл- 60 т/ дан

2.тврди отпаци од коштичавог воћа: лигноцелулоза, скроб и сл. -15-45 т/ дан.

У зависности од доба године и сезоне, прерађују се различите врсте воћа, које дају различиту структуру и количине отпада.

5.11. Трансфер станица

На основу члана 35. Закона о управљању отпадом ( Сл.Гласник РС.бр: 36/09) јединица локалне смоуправе је у обавези да има своју трансфер станицу, а све у циљу повећања ефикасности као и економичности, општине свој отпад пребацују из камиона за сакупљање отпада или стационарних контејнера у већа возила, пре транспорта на коначна одлагалишта.

Будућа трансфер станица је предвиђена Просторним планом општине Владичин Хан и њена локација је предвиђена на простору између општине Владичин Хан и општине Сурдулица.

Трансфер станице за отпад имају важну улогу у интегралном систему упарављања отпадом; општине и служе као веза између програма сакупљања отпада у оквиру општине и коначног одлагалишта отпада. Док се власништво, величина и услуге које нуде трансфер станице веома разликују, све оне служе једној основној сврси- консолидовању отпада из више возила за сакупљање и пребацивање истог у већа возила, великих запремина, а ради исплатљивијег транспорта до удаљених одлагалишта. Најједноставнија трансфер станица је објекат са платоом за прихватање отпада, где возила за сакупљање отпада истоварају свој отпад. Отпад се често сабија, и онда пребацује у већа возила, а затим шаље на удаљена одлагалишта-  обично депоније или постројења за компостирање. На трансфер станицама се не врши дугорочно складиштење отпада, већ се  отпад брзо сакупи и сабије, утовари у веће возило и напусти ову локацију обично у року од неколико сати.

На трансфер станици општине могу да организују  и друге активности , као што су постављање контејнера за рециклабилне компоненте као и предвидети просторе где би грађани сами доносили отпад на рециклажу. Ови контејнери се периодично уклањају или празне, и отпад се транспртује на одговарајућу локацију за даљи третман. Смањивање отпада на извору и рециклажа имају интегралну улогу у свеобухватном систему управљања отпадом. Ове две активности могу значајно да смање тежину и запремину отпадних материјала који захтевају коначно одлагање, што смањује трошкове транспорта и трошкове депоновања. Рециклажа као и сакупљање, процесирање и производња нових производа, спречавају одлагање потенцијално корисних отпадних материјала на депонију. Агресивни програми општина за смањивање количина отпада на извору и рециклажу, могу значајно да смање количину отпада која је предвиђена за удаљени транспорт и одлагање.

6. Развијање јавне свести

Развој људских ресурса за одговарајуће одрживо управљање отпадом може се поделити у три главне области:

- професионална обука кадрова( укључујући и обуку генератора индустријског и биохазардног отпада)

- образовање

- развијање јавне свести.

Циљ обуке кадрова и развијање јавне свести је стварање  препорука за акције које ће:

-повећати ниво свести највећег броја становништва о проблемима животне средине, а посебно код деце и младих људи, чиме се ствара подлога  за будуће  акције и одрживо управљање отпадом.

-осигурати одговарајућу техничку и професионалну компетентност на свим нивоима у институцијама и организацијама, укључујући компаније из приватног сектора са одговорношћу за управљање чврстим отпадом.

Кључно побољшање управљања отпадом је потреба за развијањем способности професионалаца који раде у индустрији и увођење техника и технологија у образовање будућих професионалаца у области отпада. Јавна свест о отпаду и потреби заштите и унапређења животне средине се мора развијати кроз медије, образовање у школама и ране промотивне кампање.

Професионална обука је примарни циљ у оквиру Плана за интегрисано управљање отпадом ради осигурања да особље које ради у области управљања отпадом буде технички компетентно за свој положај. Ово укључује захтеве за обуку кадрова који раде у свим компанијама и предузећима која се баве отпадом, као и кадрова који су одговорни за управљање отпадом у локалној самоуправи. Стручна лица из области управљања отпадом морају помоћи успостављању образовања, развоја, политике и наставног програма.

Велику пажњу треба посветити школама. Ефикасно образовање и мотивација у основној школи ће имати дугорочне ефекте на понашање појединца. У каснијем добу ови појединци постају учесници у реализацији разних иницијатива у управљању отпадом кроз свакодневни контакт са отпадом.

Министарство заштите животне средине и просторног планирања и јединица локалне самоуправе имају обавезу стимулисања политика  развоја јавне свести ради решавања проблема животне средине и отпада. Ова политика захтева да сва предузећа која се баве отпадом укључе у своје програме рада и кампању развијања јавне свести о квалитетном управљању отпадом. Суштински је неопходно показати јавности учешће јавности, као и да ће побољшање у пракси управљања отпадом донети повраћај средстава штетан утицај непрописног одлагања отпада на животну средину и на здравље људи, као и дугорочно, трошкове општине за санацију и ремедијацију дивљих сметлишта (који се надокнађују из пореза и наплата од грађана). Такође је важно да  предложена  побољшања буду размотрена из пореза кроз принцип“ загађивач плаћа“.

Спровођење законодавства које се односи на јавност, као што је забрана избацивања отпада на илегална сметлишта је други механизам за  развијање јавне свести. Ово омогућава механизам за јавно оглашавање лоше праксе и кажњавање људи који су учинили веће прекршаје.

На почетку кампање у већини случајева, јавна свест се више развија стриктном применом закона него саопштавањем општих информација. Ту је веома важна улога инспектора  уз кампању са чврстом поруком која се односи наказне за прекршиоце закона. Неопходна је јака повезаност између надлежних за спровођење закона и  лица задужених за спровођење кампање.

Кампање развијања јавне свести подстичу индивидуалне потрошаче да помогну достизање одрживог управљања отпадом кроз  смањење настајања отпада , куповину производа направљених од  рециклабилних материјала, раздвајања отпада, куповину производа направљених од  рециклабилних материјала, раздвајање отпада за рециклажу и учешће у локалним радионицама о управљању отпадом. Иницијативе имају за циљ да подстакну становништво за прихватање одговорнијег односа према отпаду и да поступају са отпадом на одржив начин, као што је редукција на извору, поновно коришћење отпада, рециклажа или одлагање отпада на начин уколико нема друге могућности.

Локална кампања мора да користи:

- све видове медија

- стекне поверење становништва

- буде провокативна

- истиче индивидуалне акције

- користи једноставне циљане поруке

- користи свеобухватне, али једноставне поруке.

7. Учешће Јавности

У складу са основним законом о Заштити животне средине ( Сл.гл.РС.бр.135/04 и 36/09), Закона о процени утицаја на животну средину ( Сл.гл.РС.бр 135/04)  и Закона о управљању отпадом(Сл.гл.РС.бр: 36/09), учешће Јавности је обавезно. Подизање јавне свести је важна функција у управљању отпадом. Први контакт између органа власти и јавности је врло компликован уколико јавност није упозната са проблемима. Разговори треба да се воде на тему подизање јавне свести о проблемима отпада, посебно у контексту животне средине и редовног информисања јавности од стране органа власти.

Оба начин а омогућавају интензивну  комуникацију грађана, тј. јавности и органа власти. На тај начин може да се оствари успешан дијалог између двеју страна, као и укључивање јавности у процесу доношења одлука у процесу решавања проблема везаним за отпад и органе власти.

Методе дијалога и информисања  на сваком нивоу могу често бити сличне, али се њиховом применом квалитет и квантитет информација подиже. Циљ ове стратегије је развој дијалога на високом нивоу између учесника у проблемима везаним за отпад и органе власти.

Органи власти морају бити свесни понашања грађана. Сви појединци су у контакту са отпадом, мање или више, током целог дана: у кући, на послу, и у институцијама или организацијама, јавним или приватним. Пре покретања кампање мора се одговорити на следећа питања:

-шта је циљ кампање? ( како дивља и неконтролисана сметлишта и одлагање отпада штетно утичу на здравље људи и животну средину)

-предности сакупљања отпада од стране ПВВ Лесковац,

-предности разврставања отпада на месту настајања

-на кога се односе кампање, која је циљна група

-који је ниво знања циљне групе

- који је степен интересовања циљне групе( смањење трошкова, заштита животне средине, стварање добрих предуслова за развој туризма итд.)

За добру комуникацију изузетно је важно добијање повратних информација од јавности о проблемима који су предмет јавне расправе. Дијалог може помоћи за објашњење неопходности имплементације решења управљања отпадом која нису популаран или лако разумљива, или чак да да допринос бољим решењима. Подизање јавне свести је континуалан захтев ради осигурања одрживости за неопходна побољшања у управљању отпадом. У почетку се треба усмерити на обуку људи за промене у управљању отпадом , а касније се треба усредсредити на проширење разумевања људи о утицају отпада на животну средину и потреби за очувањем животне средине за будуће генерације, што укључује и потребу за квалитетним управљањем отпадом.

Потребно је извршити стимулацију стручних кадрова који се школују из области заштите животне средине и извршити стручно усавршавање запослених у локалној самоуправи на пословима заштите и унапређења животне средине, посебно за област управљања отпадом.

До сада резултате у пракси су дали следећи механизми укључени у кампањи:

билборди, локалне радио и телевизијске станице, јавно оглашавање, обележавање возила за сакупљање отпада са рекламном поруком, школски наставни и ван наставни програм, посебни догађаји-акције, локалне награде за минимизацију отпада, промотивни предмети-играчке, публикације, волонтерске групе, стипендије, дани сакупљања отпада. Временски период који је потребан за фокусирање кампање управљања отпадом обично траје око пет година, а у већини случајева на почетку такве кампање јавна свест се  више развија стриктном применом закона, него омогућавањем општих информација. У овом смислу  веома значајну улогу треба да одигра инспектор за заштиту животне средине уз кампању са чврстом поруком која се односи на казне за прекршиоце закона. Потребно  успоставити добре везе између надлежних за спровођење закона и лица за спровођење кампање ради давања правих препорука о добијања тачних информација.

8. Дефиниција Акционог плана управљања отпадом

| Циљ број 1. Спровођење законодавних мера |
| --- |
| Ред. бр. | Активност (кратак опис) | резултати | извршилац | рок | Процењена вреднос | Извор финасирања |
| 1. | Усаглашавање просторног урб. плана са планом управљања отпадом | Одређивање локације за будућу трансфер станицу | Општинска управа Влад.Хан | 2011 |  | ПВВ Општина Влад.Хан |
| 2. | Формирање посебне службе за заштиту животне средине при Општинској управи | Формирано одељењ са троје запослених | Општина Владичин Хан | 2011 |  | Општина Владичин Хан |
| 3. | Израда општинског плана санације регистрованих неуређених одлагалишта отпада | Урађен план санације неуређених одлагалишта отпада | Општина Владичин Хан | 2011 | 100.000.00 | Општина Влад.Хан |

| Циљ 2. Спровођење институционалних и организационих мера |
| --- |
| Редни бр. | активност | резултати | извршилац | рок | буџет | Извор финсирања |
| 1. | Успостављање комуникације на релацији-грађани-општинска управа | Укључена јавност у одлучивању у складу са законом -предавања на тему управљања отпадом -трибине | Општинска управа | 2010 |  | Општина Влад.Хан и ПВВ Лесковац |
| 2. | Спровођење медијске кампање(локална радио станица, локална и регионална телевизија) | Информисање грађана о свим проблемима, догађајима који се тичу ПВВ Лесковац | ПВВ Лесковац, Општинска управа Владичин Хан | 2011 |  | Општина Владичин Хан |
| 3. | Успостављање боље и ефикасније сарадње са PWW Lеskovac и доношење конкретних годишњих планова везаних за отпад | Поштовање уговорених обавеза и остваривање развојног плана PWW Lеskovac | PWW Lеskovac, Општина Влад.Хан ЈКП Водовод | 2020 |  |  |
| 4. | Санација и рекултивација постојеће депоније комуналног отпада у Летовишкој реци | Простор рекултивисан и приведен намени | -ПВВ -ЈКП „Водовод“ -општина Владичин Хан | 2013 | 100.000.00€ | ПВВ Лесковац |
| 5. | Изградња сточног гробља | Проналажење локације за сточно гробље и изградња истог | Урбанистичка службаОпштине Влад.Хан, ЈКП „Водовод“, ЈП „Дирекција“ |  |  |  |
| 7. | 1.Организовање акција чишћења и сређивања дворишта у школама- укључујући све разреде ( април месец сваке године) 2.организовање акција чишћења насеља, како сеоских тако и градских у априлу месецу | 1.Акције чишћења у основним школама у граду и селима и истуреним одељењима по месним заједницама. -акције чишења и у средњим школама 2.МЗ саме организују и спроводе своје акције. | -Општина -ЈКП „Водовод“ -PWW Leskovac -Основне школе -Средње школе | сваке године | Од сопствених средстава | Од сопствених средстава |

| Циљ број 3: Остваривање Развојног плана PWW Leskovac |
| --- |
| р.б | активности | резултати | извршилац | рок | Процењена вредност | Извор финансирања |
| 1. | 1.Вршиће се селекција секундарних сировина довежених на РЦСКЧО санитарна депонија-Рециклажни центар Лесковац из целокупног довеженог комуналног чврстог отпада као и довежених сек. сировина и рециклираног материјала | Рециклиран отпад, -мања количина отпада за одлагање на депонију | PWW Leskovac | 2011 |  | PWW Leskovac |
| 2 | Вршиће се пласман секундарних сировина | Добит од продаје селектовани секундарних Сировина и рециклираних материјала биће подељени са општином Владичин Хан као наручиоцем у односу 50% : 50% | PWW Leskovac | 2012 |  | PWW Leskovac |
| 3. | Санирање, рекултивација и затварање старе депоније у Владичином Хану | Рекултивисан простор, Простор приведен намени, озелењен, уређена обала реке Јужне Мораве | PWW Leskovac | 2014 |  | PWW Leskovac |
| 4. | Формирање радног тела од представника PWW Leskovac и представника Локалне самоуправе Владичин Хан | Одржавање заједничких састанака на којима се разматрају сви захтеви, проблеми, несугласице, све примедбе корисника комуналних услуга и поштовање и извршавање обавеза из уговора | PWW Leskovac |  |  | PWW Leskovac |

| Циљ 4. Спровођење Јавних радова на годишњем нивоу |
| --- |
| Рб | Активности | резултати | извршилац | рок | буџет | Извор финансирања |
| 1 | Чишћење неуређених одлагалишта комуналног отпада: МЗ Владичин Хан, МЗ Репинце, МЗ С. Морава, МЗ Лепеница, МЗ Стубал, МЗ Мазараћ, МЗ Прибој, МЗ Грамађе, МЗ Врбово, МЗ Декутинце МЗ Полом МЗПрекодолце МЗЖиторађе МЗМртвица МЗ Џеп | -Санирање већих одлагалишта, --Одвојен отпад депонован или упућен на даљу рециклажу, - Уклоњен отпад са мањих неуређених депонија | Националн Служба за запошљава Филијала Врање (незапошљ. лица) | Октобар 2010 | Национална служба за запошљавање 9.136.533,0 Локална Самоуправа 1.500.000,0 | -Национална Служба Запошљавања -Локална самоуправа |
| 2 | Уређивање локалних путева и корита река и пошумљавање ерозивних површина | -Обновљена инфраструктура -одржавање инфраструктуре( 37 локална пута, 2,реке, 1 насеље) -заштита животне средине | ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан | Октобар2010 | Нзс-5.772,661,2 л.самоупр. 403.000,00 | Национ |
| 3 | Чишћење и одржавање обала река | Чиста корита река: Калиманка, Врла, Ј.Морав,Топило и Дулан | ЈКП „ Водовод“ | Октобар 2010 | Нсз-3272.367,24 Л.самоупр. 400.000,00 | Нац.служба За Запошљавањ -локална самоуправа |
| 4 | Уређење и чишћење гробља | Уређено гробље у Прекодолцу- -у Житорађу -у С.Морави -у Лепеници -у Репинцу -у Полом -у Прибој | ЈКП „ Водовод“ | Октобар2010 | Нсз 2612.908,07 Локална с -200.000,00 | -национална служба за запошљавањ -локална самоуправа |
| 5. | Уређење објеката санитарне заштите око објеката водоснабдевања у Владичином Хану | Уређен и очишћен простор око црпне сатнице -„ Лепеница“, -„Полом“ фабрика воде -„Калиманце“ -„ Пољана“, препумпна станица | ЈКП „ Водовод“ Владичин Хан | Октобар2010г. | Национална служба за запошљавање 2.219.893,0 Локална Самоуправа 200.000,00 | -Нац.служба за запошљавањ. -локлна смоуправа |
| 6. | Побољшање хигијенских услова живота и помоћи у кући социјално угроженим групама и корисницима материјалног обезбеђења породице | Владичин Хан, -с.Прекодолце, -с. Житорађе -с.Сува Морава -с.Лепеница, -с. Стубал -с. Џеп | Удружење Рома интелектуалаца | Октобар 2010 | -Националн служба за запошљавање 2.104.293,7 -Локална Самоуправа 300.000.00 | -Национална служба за запошљавањ -локална самоуправа |

| Циљ број 5: Извођење радних акција у школама наредних десет година |
| --- |
| Ред.б: | активност | резултати | извршилац | рок | буџет | Извор Финансирања |
| 1. | Радна акција у основним и средњим школама у -Влад.Хану -у сеоским школама -у истуреним одељењима | -Очишћена дворишта, - уређени паркови, -уређен и освежен пејзаж | -Основне и Средње школе -наставно особље -техничко особље -ученици | Једноднев. акције |  |  |

| Циљ бр 6: Изградња трансфер станице у општини Владичин Хан |
| --- |
| Р.број | активност | резултати | извршилац | рок | буџет | Извор финансирања |
| 1. | -израда техничке документације -одређивање локације -изградња трансфер станице | Трансфер станица у функцији | PWW Leskovac | 2015 |  | PWW Leskovac |

Литература:

1. Владичин Хан, Србољуб Ђ. Стаменковић, Београд 1996

2. Национална стратегија управљања отпадом, Влада Републике Србије,1993

3. Извештај ЈКП „Водовод“ Владичин Хан

4. Извештај PWW Leskovac

5. Просторни план општине Владичин Хан, ЈУГИНУС, 2010

6. Закон о управљању отпадом, Сл. Гласник Републике Србије бр: 36/ 09